Formel:

a=v/ta

P=M*ω

α=ω/tA

Mv=ML=FL*D/2

Mv=(FL*D)/(2*i*η)

MBg=mL*a*D/2

MBg=(mL*a*D)/(2*i*η)

MBrot=Iges*α

MB=MBg+MBrot

Iges=I1+Ired

I2red=I2*ω22/ω12=I2*1/i2

MB>Mv(Mn=Mv+MB/1.4

MB<Mv(MN=Mv

vn=d*π*nW/60

nW=nm/i

tA=[(m*v*d)/(2*i*η) +Iges*α]/MB

Maschinenkunde: i=n1/nsteg=(v1*dsteg)/(d1*vsteg)

v1=d1*π*n1/60(n1=(60*v1)/(d1*π)

v1=2*vsteg

i=2*vsteg/d1

i=ML/(MH*η)=(FL*DK)/(FH*DH*η)=2*dsteg/d1

Verbrennungsmotor: freizügig, ortsänderliche Antriebe; läuft unter Last nicht an ( Anlaufkupplung ist notwendig: mit Kupplung (z.B. dieselmech. Anlauf), Dieselelektr. Anlauf, Dieselhydraulischer Anlauf;

Pneumatischer Antrieb: a)mittels Luftdruck: Zylinder und Kolben od. Druckluftmotoren (max. bis 8 bar und 15 kW). NT: schlechter Wirkungsgrad. VT: explosionsgeschützt, gut regelbar, geringer Raumbedarf, Undichtheiten sind unproblematisch; b) Förderung im Luftstrom: 8-10 mal höhere Energieverbrauch als bei mech. Förderung.

Hydraulischer Antriebe: Neben der Förderung im Flüssigkeitsstrom sind 2 Antriebsarten möglich: Hydraulikzylinder für transl. Bewegung oder hydraulische Rotationsgetriebe für Drehbewegung. VT: kleine Massenkräfte, stufenlose Regelung, weiche Arbeitsweiße, klein und kompakt; NT: enge Toleranzen und teuer; Bauteile zu eine Hydraulikanlage: Pumpe mit Antriebmotor, Rohrleitungen und Ventile, Hydromotor, Hydrozylinder, Steuerung von Hyraulikagregaten: wird mit Hilfe von schematischen Pläne, Hydraulikschema entworfen, dabei werden Rohre durch Linien und Armaturen durch Schaltsymbole dargestellt.

Hydromotoren: Der Aufbau der Pumpe ist grundsätzlich gleich der Motoren.

a) Zahnradpumpe (Konstantmotor): max. 300 bar, ηmax=0,78; b) Flügelzellenpumpe (Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Exzentrizität) max. 200 bar, ηmax=0,7; c) Radialkobenmotor (Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Exzentrizität) max. 630bar, ηmax=0,92; d) Axialkolbenmotor (Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Neigung) max. 630 bar, ηmax=0,92; wirtschaftl. Größe: 315-400 bar, darüber müssen Druckverstärker verwendet werden.

elektrische Hubwerke: z.B. Elektrozüge: sind Serienerzeugnisse in getränkter Bauweise. Lastaufnahmemittel: meist Drahtseil (0,25-0,5-1-2-3,2...15 Tonnen mit Seilübersetzung); für kleinere Tragkräfte Kettenzüge (0,125-0,25-0,5...5 Tonnen mit Kettenübersetzung)

Stetigförderer: Sie spielen für den inner - und außerbetrieblichen Transport eine große Rolle. Ihr Einsatz erfolgt für Schütt- und Stückgüter. Sie sind in allen Industriezweigen (in der Rohstoffgewinnung bis zur Fließfertigung) im Einsatz. Förderströme bis 30000t/h, Förderstrecke bis 100km (20km mit einem Antrieb).

Einteilung: mech. Stätigförderer:1) mit Zugmittel: 1.1) Bandförderer: Zugmittel = Bandmittel; 1.2) Gliderförderer: Zug- und Bandmittel getrennt. z.B. Tragketten- Kratzförderer, Becherwerk; 2) ohne Zugmittel: 2.1) Rollenförderer: Rollen sing angetrieben, 2.2) Schneckenförderer, 2.3) Schwingförderer: Antriebsmöglichkeiten: Kurbel, Schubkurbelantrieb, Unwuchtmotoren, Elektromagnet; 3) Schwerkraftförderer: 3.1) Rutsche, 3.2) Rollenbahnen; und Strömungsförderer: 1) pneumatisch: mit Saug- und Luftdruck, 2) hydraulisch: durch Spülen od. Pumpen, 3) Rohrpostanlage