Formel:

a=v/ta

P=M*ω

α=ω/tA

Mv=ML=FL*D/2

Mv=(FL*D)/(2*i*η)

MBg=mL*a*D/2

MBg=(mL*a*D)/(2*i*η)

MBrot=Iges*α

MB=MBg+MBrot

Iges=I1+Ired

I2red=I2*ω22/ω12=I2*1/i2

MB>Mv(Mn=Mv+MB/1.4

MB<Mv(MN=Mv

vn=d*π*nW/60

nW=nm/i

tA=[(m*v*d)/(2*i*η) +Iges*α]/MB

Maschinenkunde: i=n1/nsteg=(v1*dsteg)/(d1*vsteg)

v1=d1*π*n1/60(n1=(60*v1)/(d1*π)

v1=2*vsteg

i=2*vsteg/d1

i=ML/(MH*η)=(FL*DK)/(FH*DH*η)=2*dsteg/d1

Antriebe:

Verbrennungsmotor:

freizügig, ostsveränderliche Antriebe; läuft unter Last nicht an -> Anlaufkupplung ist notwendig:

mit Kupplung (zB dieselmech. Anlauf)

mit Dieselelekt. Anlauf

mit Dieselhydraulischer Antrieb

Pneumatischer Antrieb:

- mittels Luftdruck: Zylinder und Kolben od. Druckluftmotoren (max. bis 8 bar und 15 kW)

NT: schlechter Wirkungsgrad.

VT: explosionsgeschützt, gut regelbar, geringer Raumbedarf, Undichtheiten sind unproblematisch

- Förderung im Luftstrom: 8-10 mal höhere Energieverbrauch als bei mech. Förderung

Hydraulischer Antriebe:

Neben der Förderung im Flüssigkeitsstrom sind 2 Antriebsarten möglich:

- Hydraulikzylinder für transl. Bewegung

- hydraulische Rotationsgetriebe für Drehbewegung

VT: kleine Massenkräfte, stufenlose Regelung, weiche Arbeitsweiße, klein und kompakt

NT: enge Toleranzen und teuer

Bauteile zu eine Hydraulikanlage:

- Pumpe mit Antriebmotor

- Rohrleitungen und Ventile

- Hydromotor

- Hydrozylinder

- Steuerung von Hyraulikagregaten: wird mit Hilfe von schematischen Pläne, Hydraulikschema entworfen, dabei werden Rohre durch Linien und Armaturen durch Schaltsymbole dargestellt

Pumpen und Hydromotoren:

Der Aufbau der Pumpe ist grundsätzlich gleich der Motore.

- Zahnradpumpe (Konstantmotor)

max. 300 bar, ηmax=0,78

- Flügelzellenpumpe

Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Exzentrizität

max. 200 bar

ηmax=0,7

- Radialkobenmotor

Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Exzentrizität

max 630bar

ηmax=0,92

- Axialkolbenmotor

Verstellmöglichkeit durch Veränderung der Neigung

max. 630 bar

ηmax=0,92

wirtschaftl. Größe: 315-400 bar, darüber müssen Druckverstärker verwendet werden.

Steuerung von hydraulischen Rotationsantrieben

- Primärverstellung oder Pumpenverstellung

Die Verstellbare Pumpe speist einen Konstantmotor (große Verbreitung)

- Sekundärstellung oder Motorverstellung

Pumpe liefert konstante Fördermenge und die Exzentrizität des Motors ist verstellbar.

- Verbundverstellung

Typische Bagger- u. Bau,schinensteuerung

Maschinenkunde

Fördertechnik

Grundsätzliche Einteliung der Fördertechnik

- unstetig Förderer

- Stetigförderer

- Flurförderer

- Unstetigförderer

  - elektrische Hubwerke:

zB: Elektrozüge: sind Serienerzeugnisse in getränkter Bauweise

Lastaufnahmemittel: meist Drahtseil (0,25-0,5-1-2-3,2...15 Tonnen mit Seilübersetzung)

für kleinere Tragkräfte Kettenzüge (0,125-0,25-0,5...5 Tonnen mit Kettenübersetzung)

  - Massive Hubwerke

  - Drehwerke:

Lagerung der Drehwerke über Königszapfen:

Für kleinere Belastungen reichen 2 Radialrillenkugellager, erst bei größeren Belastungen ist ein Axialkugellager notwendig

Lagerung der Drehwerke über Kugeldrehverbindung:

Serienteil, teuer, kann aber Biegemomente und Axialkräfte übertragen

- Stetigförderer

Sie spielen für den inner - und außerbetrieblichen Transport eine große Rolle. Ihr Einsatz erfolgt für Schütt- und Stückgüter. Sie sind in allen Industriezweigen; in der Rohstoffgewinnung bis zur Fließfertigung im Einsatz.

Förderströme bis 30000t/h, Förderstrecke bis 100km (20km mit einem Antrieb).

Einteilung:

- mechanische Stetigförderer

- mech. Stetigförderer mit Zugmittel

  - Bandförderer: Zugmittel = Bandmittel

  - Gliederförderer: Zug- und Bandmittel getrennt. z.B. Tragketten- Kratzförderer, Becherwerk

- mech. Stetigförderer ohne Zugmittel

  - Rollenförderer: Rollen sing angetrieben

  - Schneckenförderer

  - Schwingförderer

Antriebsmöglichkeiten:

      - Schubkurbelantrieb

      - Unwuchtmotoren

      - Elektromagnet

- Schwerkraftförderer

  - Rutsche

  - Rollenbahnen

- Strömungsförderer

- pneumatisch: mit Saug- und Luftdruck

- hydraulisch: durch Spülen od. Pumpen

- Rohrpostanlage