Modulationsverfahren

Inhalt

1.	Allgemeines	2

2.	Übersicht über Modulationsverfahren	3

5. Amplitudenmodulation	3

- Zweiseitenbandmodulation 	5

- Einseitenbandmodulation	5

4.	Winkelmodulation	6

- Tastmodulation(Digitale Modulation)	9

- Pulsmodulation	10

6.1.	Pulsträger	10

6.2.	Pulsamplitudenmodulation	10

- Pulswinkelmodulation	11

- Pulsdauermodulation (PDM)	11

7.	Pulscodemodulation 	 12

1. Allgemeines

Eine wesentliche Aufgabe der Nachrichtentechnik ist die Übertragung. Ein zu übertragendes

analoges Signal besitzt ein sogenanntes Basisband.

z. B.: Fernsprechsignale besitzen ein zu übertragendes Frequenzband von 0,3 bis 3,4kHz.

Über Leitungen kann dieses Basisband direkt übertragen werden.

Über Funk ist eine Übertragung dieses Basisbandes nicht möglich, da die Antennenlänge ca.

λ/10 betragen muß. Das Basisband der Nachricht muß in diesem Fall in eine höhere

Frequenzlage transformiert werden. Diesen Vorgang nennt man Modulation.

Modulation ist die Veränderung der Signalparameter eines Trägers in Abhängigkeit von

einem modulierenden Signal. Dabei entsteht das Modulationsprodukt, mit einem anderen

Frequenzband.

Unter linearer Modulation versteht man, daß s1(t) eine lineare Funktion von sm(t) ist. Die wesentlichen Träger sind:

•	Sinusträger: sinusförmige Schwingungen, deren Amplitude, Frequenz oder
Nullphase beeinflußt werden

•	Pulsträger: Pulse deren Amplitude, Frequenz, Phase oder Dauer beeinflußt werden
Durch Frequenzverschachtelung (Frequenzmultiplex)verschiedener Nachrichten kann ein
Übertragungskanal mehrfach ausgenutzt werden.

a) Modulation    b) Frequenzmultiplex

Eine andere Möglichkeit Übertragungskanäle mehrfach zu nutzen, besteht in der Verschachtelung von Abtastwerten eines Signals in die Abtastlücken von anderen Signalen. (Zeitmultiplex)

3. Amplitudenmodulation

Bei der Amplitudenmodulation soll die Trägeramplitude linear vom modulierenden Signal abhängen.

m = ûm/ût .................... Modulationsgrad

l + m cos ωMt .............. Modulationsfaktor

ωM ................................ Kreisfrequenz des modulierenden Signals

ωt ................................. Kreisfrequenz des Trägers

ut(t) = ût cos ωtt ........ Träger

uM(t) = uM cos ωMt .........

modulierendes Signal (Nutzsignal)

Bild 4.3 Amplitudenmodulation

- Zeigerdarstellung

- Zeitfunktion

Bild 4.4

AM-Spektum bei Modulation mit endlichem Basisband

Neben der ursprünglichen Trägerfrequenz f t enthält das Signal zwei Seitenfrequenzbänder, deren Amplituden vom Modulationsgrad abhängig sind.

Der Modulationsgrad kann nicht größer l werden, da sonst das Signal verzerrt wird. Die Bandbreite eines AM - Signals ist:

bam = 2fM max

Die Bandbreite ist größer als die ursprüngliche Signalbandbreite. Die zu übertragende Signalleistung ist:

Pges = PT(1+m2/2)

pt	Trägerleistung

Bei vollständiger Übertragung des AM-Signals entfällt nur ein geringer Teil der Leistung auf den eigentlichen Nachrichteninhalt, da die Information des modulierenden Signals schon in einem Seitenband enthalten ist.

Störungen im Frequenzband fT - fMmax bis fT + fMmax können vom Nutzsignal nicht unterschieden werde

3.1	Zweiseitenbandmodulation:

Bei dieser AM-Modulationsart werden beide Seitenbänder mit Träger oder ohne Träger (Zweiseitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger) übertragen.

Die Demodulation von zweiseitenbandmodulierten Signalen mit Träger ist einfach. Die Hüllkurve des hochfrequenten Signals ist die Modulationsspannung. Durch Gleichrichtung und Unterdrückung der hochfrequenten Anteile gewinnt man die Nachricht zurück. (Hüllkurvendemodulator) Der Nachteil dieses Verfahrens sind Verzerrungn infolge der nicht quadratischen Kennlinien der verwendeten Dioden.

Eine andere Möglichkeit der Demodulation von zweiseitenbandmodulierten Signalen mit Träger, mit geringerer Verzerrung, stellt der Synchrondemodulator dar. Dabei wird der Träger aus dem übertragenen Signal herausgesiebt, verstärkt und phasenrichtig mit dem Empfangssignal multipliziert.

Mittels eines Gegentaktmodulators, können Seitenbänder und Modulationsfrequenz ohne

Trägerfrequenz erzeugt werden. (Leistungsersparnis auf der Senderseite) und mittels

Doppelgegentaktmodulator(Ringmodulator) kann auch die Modulationsfrequenz unterdrückt

werden.

Die Demodulation zweiseitenbandmodulierter Signale mit Trägerunterdrückung, ist nicht

mehr durch einfache Gleichrichtung möglich. Der Träger muß wieder frequenz- und

phasentreu rückgewonnen werden. Dazu wird ein Trägerrest (weniger als 1% der

ursprünglichen Trägerleistung) mit übertragen.

Anwendung der Zweiseitenbandmodulation mit unterdrücktem Träger: Stereorundfunk

3.2	Einseitenbandmodulation:

Da in einem Seitenband alle Informationen eines Modulationssignals enthalten sind, genügt es ein Seitenband zu übertragen, was den Bandbreitenbedarf der Übertragung vermindert. Anwendung findet dieses Verfahren bei frequenzmultiplexer Nachrichtenübertragung auf Kabeln oder Richtfunkstrecken. Zur Demodulation ist ein Trägerrest mit zu übertragen.

Bei der Einseitenbandübertragung von Sprache (0,3 bis 3,4kHz) ist die Unterdrückung eines Seitenbandes (z.B. durch Filter) gut möglich, da keine Signalfrequenzen nahe 0Hz (bzw. Seitenbandfrequenzen nahe Träger) auftreten. Bei der Fernsehübertragung hingegen, treten Signalfrequenzen bis 0Hz auf. Hier findet die Restseitenbandmodulation Anwendung. Dabei wird auf Grund der endlichen Flankensteilheit des Filters das erwünschte Seitenband etwas beeinflußt und das unerwünschte -nicht vollständig unterdrückt.

4. Winkelmodulation

Wird die Frequenz (FM) oder die Phase (PM) der Trägerschwingung durch das Nutzsignal beeinflusst, spricht man von Winkelmodulation. Das folgende Bild stellt den Unterschied beider Verfahren an Hand einer Rechteckschwingung dar.

Es gilt allgemein: ω = d φ / dt Bei der Frequenzmodulation gilt:

ω T(t) = ω T   +αF uM(t)

αF	Modulatorkonstante

Setzt man für ûM = um cos (ωmt) (Eintonmodulation) ein, gilt:

ω T(t) = ω T  + αF ûM cos (ωMt) = ω T   + Δω T cos (ωMt)= ω T(1 + m cos (ω Mt))

Δω T = m ω T 	Frequenzhub

Bei FM schwankt die Trägerfrequenz in Abhängigkeit der Amplitude(m ω T) und der

Frequenz(ω M) des Modulationssignals.

Diese Frequenzänderung entspricht aber auch einer Änderung der Phase:

Bei Phasenmodulation gilt:

φT(t) = ωTt +αPuM(t)

αP ........ Modulatorkonstante

Setzt man für um = um sin (ωMt) (Eintonmodulation) ein, gilt:

φT(t) = ωTt + αPuM sin (ωMt) =  φT + ΔφT sin (ωMt ) = φT (1 + m sin (ωMt))

ΔφT = mφT  .............. Phasenhub

Aus dem Vergleich mit der Phasenänderung bei FM ergibt sich:

ΔφT  = ΔωT / ωM

ΔωT / ωM = η ............. Modulationsindex

FM kann man also durch Integration des modulierenden Signals und anschließender PM gewonnen werden.

Umgekehrt kann durch Differenzierung des modulierenden Signals und folgender FM ein PM-Signal gebildet werden.

Allgemein gilt bei Eintonmodulation für ein winkelmoduliertes Signal:

u(t) = ût cos(φT(t)) = ût cos(φT t + t) sin(ωMt)) Zerlegt man diese Funktion in einzelne spektrale Anteile, führt das zu folgender Reihe:

Bei Winkelmodulation entsteht ein Frequenzspektrum, das aus der Trägerfrequenz und den

Seitenfrequenzen ± n ωM mit den Amplituden ût Jn(η) besteht.

FM-Spektrum für η = 2

Die Seitenschwingungen sind nicht mehr wie bei der AM selbstständige Träger von Informationen. Das Spektrum ist unendlich breit.

Praktisch werden aber nur Amplituden >10% des unmodulierten Trägers übertragen. Das ergibt eine Übertragungsbandbreite von

Bei kleinem Modulationsindex (η<l) können die Besselfunktionen für n>l vernachlässigt werden, sodaß die Bandbreite der vom AM entspricht.(Schmalband FM)

Grundsätzlich kann folgendes gesagt werden:

Wird beim Empfänger die Bandbreite vermindert, führt dies zu einer grösseren Verzerrung,

allerdings wird dadurch die Nachbarkanalselektivität (Abminderung des Einflusses

benachbarter Sender) erhöht.

Anwendung von Schmalband FM: Fernempfang

Anwendung von Breitband FM: Nahempfang

Der Vorteil der Breitbandmodulation (η>l) liegt in der geringeren Störempfindlichkeit auf Grund des hohen Leistungsanteils in den Seitenfrequenzen.

Frequenzmodulation wird durch Variieren der Frequenz eines Oszillators erreicht. Dazu muss im frequenzbestimmenden Netzwerk des Oszillators eine der Reaktanzen durch das Modulationssignal gesteuert werden. (z.B. mittels Kapazitätsdiode oder steuerbarer induktiver und kapazitiver Blindwiderstände in Reaktanzschaltungen) Bei der Phasenmodulation wird nur die Phase der Trägerschwingung durch das Modulationssignal verändert. Die Trägerfrequenz bleibt konstant, sodass stabilisierte Oszillatoren eingesetzt werden können.

FM hat (wie AM) den Vorteil, dass es Empfangsmethoden gibt, bei denen der Träger im Empfänger nicht benötigt wird.

Die Information des winkelmodulierten Signals liegt in den Nulldurchgängen, nicht aber in der Amplitude.

Bei der Demodulation können grundsätzlich zwei Arten unterschieden werden: -Umwandlung in eine AM: Flankendemodulator, Diskriminatoren -direkte Demodulation: Koinzidenzdemodulator, PLL-Diskriminator

5. TastmodulationfDigltale Modulation)

Die Tastmodulation dient zur Übertragung digitaler Signale. Dabei wird ein Sinusträger

verwendet, der entweder in seiner Amplitude, seiner Frequenz oder in seiner Phase umgetastet

wird.

Bei einer Periodendauer to des zu übertragenden Rechtecksignals ergibt sich

erfahrungsgemäß eine notwendige Übertragungsbandbreite von:

B = l ,6 / T0 (bzw. 2 * 1,6 / T0 bei Amplitudentastung)

Üblicherweise wird das Modulationssignal vor der Tastung in seiner Bandbreite begrenzt. Die Rechteckschwingungen werden dadurch zu Trapezschwingungen verformt. Bei dieser sogenannten Weichtastung sind Modulatoren bzw. Demodulatoren ähnlich denen bei analogen Modulationssignalen notwendig, mit geringerer Anforderung an die Linearität. Erfolgt keine Bandbegrenzung vor der Modulation, spricht man von Harttastung. Bei der Harttastung werden Schalter zur Modulation (Umtastung von Amplitude, Frequenz oder Phase des Trägers) eingesetzt.

Wird bei der Amplitudentastung der Träger nur ein und ausgeschaltet, kann kein Senderausfall erkannt werden. Es ist deshalb eine Umtastung zwischen zwei Trägeramplituden denkbar, sodass ein Totalausfall als Fehler erkannt werden kann. Die Empfindlichkeit gegenüber Amplitudenstörungen, kann dadurch aber nicht beseitigt werden.

Bei der Frequenztastung erfolgt Umschaltung zwischen zwei unterschiedlichen

Trägerfrequenzen. (z. B. durch Zu- und Abschalten einer Kapazität im Trägerschwingkreis)

Demodulation und Eigenschaften siehe analoge FM.

Der Vorteil der Frequenztastung gegenüber der Amplitudentastung, liegt in der größeren

Störsicherheit.

Ein Nachteil besteht darin, dass die Trägerschwingung in keinem quarzstabilisierten

Generator erzeugt werden kann.

Phasenumtastung (PSK) ist das gegen Störspannungen am wenigsten anfällige Verfahren.

Die Phasenumtastung ist mit einer Phasenverschiebung von 180° verbunden.

Für die Demodulation muss der unmodulierte Träger mit übertragen oder phasenrichtig aus

dem übertragenen Signal erzeugt werden. Dies kann durch Differenzphasentastung umgangen

werden.

Bei der Differenzphasenumtastung steckt die Information in der Änderung der hintereinander

übertragenen Bits. Der Sender muss dabei einen Synchronisierungstakt mitliefern, der die

zeitlich richtige Zustandsabfrage ermöglicht.

Bei der 4Phasen PSK erfolgt eine Umtastung zwischen 4 Zuständen (90°

Phasenverschiebung). Dadurch kann pro Schritt eine grössere Informationsmenge übertragen

werden.

Beim Farbfernsehen werden unterschiedliche Amplitudenstufen mit unterschiedlichen Phasenlagen kombiniert. Die Amplitudenstufen werden (z. B. bei der Quadraturmodulation (QAM)) zwei um 90° in der Phase versetzten gleichfrequenten Trägern aufgeprägt. Damit stehen zwei Kanäle mit unterschiedlichen Amplitudenstufen zur Verfügung.

6. Pulsmodulation 6.1. Pulsträger

Bei der Pulsmodulation dient als Träger eine periodische Impulsfolge (Puls). Das

modulierende Signal wird nur im Takt der Trägerpulse erfasst. Das Abtasttheorem ist

einzuhalten.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Modulationsarten mit Sinusträger besteht darin, dass der

Träger nicht nur eine Spektralfrequenz aufweist. Das folgende Bild stellt die Spektralanteile

für ein Tastverhältnis VT(Pulsdauer zu Periodendauer) von 1/10 dar.

Es sind die Anteile bis f/fT = 1/vt zu übertragen. Ein kleines Tastverhältnis ist aber für

Zeitmultiplex anzustreben, um möglichst viele Kanäle übertragen zu können. Damit steigt

aber die zu übertragende Bandbreite.

Abhilfe schaffen statt Rechteckschwingungen Pulse mit cos2-förmigen Flanken.

Neben Amplitude, Frequenz und Phase können bei Pulsträger auch das Tastverhältnis zur

Modulation herangezogen werden.

6.2. Pulsamplitudenmodulation

Das Signal wird im Takt des Trägers abgetastet. Der analoge Abtastwert dient zur Modulation

der Amplitude des Pulsträgers. Zu jeder Spektrallinie des Pulsträgers treten Seitenbänder (wie

bei der AM) auf. Die Bandbreite ist daher nicht viel grösser als die Bandbreite des

unmodulierten Pulses.

Bei Zeitmultiplex dürfen sich die zu verschachtelnden PAM Impulse nicht gegenseitig

überschneiden. Das Tastverhältnis ist dem entsprechend zu wählen.

PAM ist wie AM sehr anfällig gegen Amplitudenstörungen. Es wird daher auch nicht zur

Nachrichtenübertragung, sondern nur als Zwischenstufe zu anderen Pulsmodulationsarten

verwendet.

Beispiel Demodulation eines Puls-Phasenmodulierten (PPhM) Signals:

Prinzip der Pulsphasendemodulalion

- PPhM-Signal	. .   .

- Sägezahn und PPhM

- PAM-Signal

Mittels Sägezahnschwingung, die synchron zum unmodulierten Puls ist, wird aus dem PPhM ein PAM-Signal gebildet. Mittels Tiefpass kann daraus das ursprüngliche Signal gebildet werden.

6.3.	Pulswinkelmodulation

Die Bandbreite wird auch hier im wesentlichen durch den Pulsträger bestimmt. Der Vorteil besteht darin, dass dieses Verfahren unempfindlich gegen Amplitudenstörung ist. Bei der Pulswinkelmodulation wird ein spannungsgesteuerter Oszillator mit der Modulationsspannung (PFM) oder der integrierten Modulationsspannung (PPhM) beeinflusst. Ein Rechteckimpulsformer erzeugt aus dem Ausgangssignal die Pulsmodulation. Zur Demodulation können die Schaltungen wie bei Sinusträger verwendet werden.

6.4.	Pulsdauermodulation (PDM)

Bei der PDM steckt die Information in der Pulslänge. Dadurch ist die Störempfindlichkeit bezüglich der Amplitude geringer als bei PAM. Die Bandbreite wird wieder durch den Impulsträger bestimmt.

Bei der Modulation wird das modulierende Signal mit einer Sägezahn oder Dreieckimpulsfolge mittels Komperator verglichen. Am Ausgang des Komperators entstehen so unterschiedlich lange Impulse.

Die Demodulation kann durch einen Tiefpass (Integrator)erfolgen, da die

Spannungszeitfläche proportional dem modulierendem Signal ist.

Eine andere Möglichkeit stellt die Abtastung mittels Sägezahn (siehe PAM) dar.

7. Pulscodemodulation

Bei der Pulscodemodulation wird das analoge Modulationssignal abgetastet, quantisiert und

codiert. Der codierte Wert wird mittels Pulsträger übertragen.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Störsicherheit.

Beim Abtasten ist das Abtasttheorem einzuhalten.

Beispiel: Telefoniekanal 300 bis 3400Hz  => Abtastfrequenz fA = 8kHz

Die Differenz zwischen Istwert und nächster Quantisierungsstufe nennt man

Quantisierungsrauschen.

Die Anzahl der Quantisierungsstufen bestimmt den Störabstand (Signal - Rausch -

Verhältnis) und bei sinusförmigen Signalen den Klirrfaktor.

In der Fernsprechtechnik genügt eine Codewortlänge von r = 8bit.

Damit ergibt sich eine notwendige Bitrate von:

R = r fA = 64kBit/s

Um einerseits den Störabstand genügend gross zu halten und andererseits nicht zuviele Quantisierungsstufen (Bitratenerhöhung) zu benötigen, wird nichtlineare Quantisierung angewandt. Dabei werden grosse Signale in groben Stufen, kleinere Signale in feineren Stufen quantisiert. Dieser Vorgang wird als Kompandieren bezeichnet.

Aufbau eines PCM-Systems

Die einzelnen Kanäle mit den analogen Nachrichten werden bandbegrenzt (TP), mit Hilfe eines analogen Multiplexers (M) abgetastet. Daran schließt sich die Stufe der Quantisierung, Kompandierung und Codierung (QKC) an. Die Übertragung kann im Basisband oder durch Transformation in einen anderen Frequenzbereich erfolgen.

Auf der Empfängerseite erfolgt Decodierung und Expandierung (DE), Verteilung der Information auf die Kanäle synchron zum Sender (M) und Umwandlung in analoge Signale mit Hilfe von Tiefpässen (TP).

Eine Modifizierung der PCM stellt die Deltamodulation dar. Dabei wird nur die Änderung der zum vorhergehenden Zeitschritt übertragen. Bei genügend hoher Abtastrate sind diese Änderungen klein, sodass damit eine Verminderung der notwendigen Bitrate erzielt wird. Der Empfänger benötigt allerdings eine Anfangsinformation bei der Nachrichtenübertragung, um das Empfangssignal richtig rekonstruieren zu können.

# Text boxes

Unterschied zwischen FM und PhM a) Modulationssignal

b) Frequenzmodulation

c) Phasenmodulation