### Statistische Begriffe und Größen

Häufigkeit:

Absolute Häufigkeit Z(i)

Relative Häufigkeit h(i) = Z(i)/n

Wahrscheinlichkeit:

P(E) = Zi / (Z.

### Die Stichprobe und ihre Aussagefähigkeit

# Standardabweichung:

xi......... Messwerte

n.......... Anzahl der Stichproben

Vertrauensbereiche von µ und :

### Die diskrete und die stetige Verteilung

Binomialverteilung:

P(x) =

p =  ... Schlechtanteil

q =  ... Gutanteil

p + q = 1

Poisson-Verteilung:

P(x) =

x ... Anzahl der beobachteten Fehler

µ ... Mittel der Fehleranzahl pro festgelegter Einheit

# Normalverteilung:

................Wahrscheinlichkeitsfunktion

### Die Normalverteilung – die Gaußsche Glockenkurve

## Standardisierte Form der Normalverteilung:

u = (x +- () / (     -> Standardnormalverteilung mit ( = 0

### Die standardisierte Normalverteilung, das Wahrscheinlichkeitsnetz

# Standardisiertes Merkmal:

# u = (x +/- () / (

................Wahrscheinlichkeitsfunktion

### Die Qualitätsregelkarte QRK

Vorlauf QRK:

Eingriffsgrenzen ( OEG=OGW – T/8 (Toleranz)

UEG=UGW+ T/8

Mittelwert (Sollwert): M = (OGW+UGW)/2

CP =        T = OGW – UGW

Shewhart QRK:

P=(1 - ()=99%

### Die Maschinen- und Prozessfähigkeit

Prozessfähigkeit Cp:

CP =

T = OGW – UGW

=

Cpo = (OGW - ()/3(  	und 		Cpu = (( - UGW)/3(

### Eingriffsregeln für die Shewhart-QRK, die Endkontrolle

Eingriffsgrenzen:

OEG = OGW – T/8

#### UEG = UGW + T/8

# T = OGW – UGW

# Cp = T/6(

M = (OGW + UGW)/2 .............Toleranzmitte

### Verfahren der statistischen Investitionsplanung

Amortisation:

t = I / EÜ

I = Kapitalwert – Restwert

EÜ = Umsatz – Kosten + Abschreibungen

### Verfahren der dynamischen Investitionsplanung

Kapitalwertmethode:

s				n

C(i) =  - ((at / (1 + I)t ) + ((bt – at) / (1 + i)t

t=0			t=s+1

Interne Zinsflussmethode:

n

+ a0 =  ((bt - at) / (1 + r)t

t=1

Annuitätenmethode:

n

C = -a0 + (b - a)  (1 / (1 + i)t     >/<  0

t=1