BTQ Komplementär Frage 4

Zufall:

Wenn keine systematische Abweichung vorliegt sind die Istwerte zufällige Ergebnisse. Fertigungsstreuung innerhalb von gegebenen Grenzwerten ist unvermeidlich.

Keine systematische Abweichung heißt z.B.: Es ist kein Trend in eine bestimmte Richtung erkennbar.

Häufigkeit:

Ist die Anzahl gleicher Merkmale oder Ereignisse innerhalb einer Ereignisfolge.

- Absolute Häufigkeit Z(i) ist die Anzahl wie oft ein Ereignis auftritt.

- Relative Häufigkeit h(i) = Z(i)/n Anzahl eines Ereignisses wird im Bezug zur Anzahl aller Ereignisse gestellt.

Beispiel für Balkendiagramme: relative Häufigkeit h und relative Häufigkeitssumme H im Vergleich.

Wahrscheinlichkeit:

Gibt an, wie oft ein bestimmtes Ereignis auftritt. P(E) = Zi / (Z.

Theoretische und beobachtete Wahrscheinlichkeitswerte werden miteinander verglichen, somit können systematische Eigenschaften Zusammenhänge erkannt werden.

Beispiel: Es soll untersucht werden, ob ein Spielwürfel symmetrisch ist, d.h. ob alle Augenzahlen mit gleicher Häufigkeit erscheinen. Dazu wurde n=200x gewürfelt.

Theoretische Wahrscheinlichkeit: Pi = P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = 1/6

Demnach ist zu erwarten, dass jede Augenzahl etwa 200 * 0,167 = 33,3x erscheinen müsste.

| Augen- zahl | Beobachtete Häufigkeit |
| --- | --- |
|  | absolute | Relative |
|  | Strichliste | Zi | hi |
| 1 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ | 30 | 0,15 |
| 2 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ | 34 | 0,17 |
| 3 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ | 21 | 0,11 |
| 4 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ | 47 | 0,24 |
| 5 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ | 36 | 0,18 |
| 6 | ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ | 32 | 0,16 |

man erkennt, dass 3 deutlich seltener und 4 deutlich öfter aufgetreten ist, als die anderen Augenzahlen, die dicht am theoretischen Wert liegen.

Zu den einzelnen Punkten der Fragezetteln:

- P(E) = Zi / (Z ( ein bestimmtes Ereignis wird zum Verhältnis aller Ereignisse gesellt.

- Additions- und Multiplikationsregel (siehe Beispiele 3,4 u. 5 im Skriptum – Grundlagen statischer Methoden

Bsp.1: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Würfel eine 1 oder eine 6 zu würfeln? 
P(x = 1 oder x = 6) ( Additionsregel: P(x = 1) + P(x = 6) 
                               ( 1/6 + 1/6 1/3 = 0,33 [33%]

Bsp.2: wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mit einem Würfel in 2 aufeinander folgenden Würfen jedes Mal eine 6 zu würfeln?
P(xi = 6 und x2 =6) ( Multiplikationsregel: P(xi = 6) x P(x2 = 6)
                               ( 1/6 * 1/6 = 1/36 = 0,0278 (=2,78%)