9. Die AQL-Prüfung nach ISO 2859

Methoden zur Warenannahme:

- Spezifikationen:

Beschreibung der Qualitätsmerkmale eines Produktes und deren Prüfung

Sie beinhaltet

- technische Regeln (rechtsverbindliche Vorschriften, z.B. DIN, ÖNORM, ENORM)

- Normen

- Gütemerkmale (Gütesiegel und Vorschriften)

- Hausnormen (sind üblicherweise eingeengte Normen)

- Liefervorschriften (werden vertraglich vereinbart)

- Produktbeschreibung des Herstellers  (Katalog)

Technische Regeln und Stand der Technik müssen immer als Minimalforderung eingehalten werden.

Spezifikationen enthalten normalerweise auch Toleranzangaben und Prüfvorschriften. Die Toleranz ist eine verbindliche Angabe von oberen und unteren Grenzwerten.

- Annahme nach AQL:

annehmbare Qualitätsgrenzlage nach DIN ISO

Ziel ist es, mit möglichst wenig Prüfaufwand ein angemessenes Annahme-/Rückweise-Risiko zu schaffen. Es müssen Zufallsstichproben entnommen werden. Vereinbart werden AQL-Wert und Prüfniveau. Stichprobenumfang n ergibt sich aus der Losgröße N

Der AQL-Wert gibt an, wie viele Einheiten max. fehlerhaft sein dürfen p[%]. Stichprobenanweisungen werden der AQL-Norm entnommen.

Zufallsstichprobe: Eine Zufallsstichprobe ist ein Teil einer Gesamtheit der zufällig entnommen und zur Beurteilung hergenommen wird.

Die Anzahl der Stichproben (n = Stichprobenumfang) kann bei vertrauenswürdigen (z.B.: nach ISO 9000 zertifizierte Unternehmen) reduziert bzw. ganz ausgesetzt werden. Eine Reduzierung der Stichproben kann auch durch ein niedrigeres Prüfniveau erreicht werden.

Losgröße N und Prüfniveau

Kennbuchstabe und AQL Wert

Stichprobenfahrung

Stichprobenumfang n		und Annahmezahl c (zählend, qualitativ)

und Annahmefaktor k  (messend, quantitativ)

Kennbuchstaben aus ISO-Tabellen.

- Qualitative AQL-Prüfung: Stichprobenprüfung; Anzahl der fehlerhaften Einheiten oder Fehler pro Einheit. Es ist eine zählende Prüfung. Hypergeom. od. binominale Fehlerverteilung. Einfach-Stichprobenplan: nur eine Stichprobe wird entnommen und je nach Anzahl der Fehler wird das ganze Los angenommen od. rückgewiesen.  n,c, aus Tabellen (DIN ISO 2859)

- Quantitative AQL-Prüfung: Stichprobenprüfung; Anteil der fehlerhaften Einheiten anhand von Messwerten. Es ist eine messende Prüfung, Normalverteilung der Messwerte, Toleranzangaben, Standardabweichung. Der Stichprobenumfang ist bei großen Losen erheblich kleiner, (aber nur bei zuverlässigen Lieferanten).

Losgröße N

AQL Wert

Prüfniveau

Stichprobenumfang n

zulässige Fehlersumme

Prüfung der Stichproben

Ergebnis: Fehlerzahl x

Annahme des Loses				Rückweisung des Loses