Die Maschinen- und Prozessfähigkeit

Die Maschinenfähigkeit Cm muss für eine qualitätsfähige Maschine deutlich größer als die Prozessfähigkeit CP sein.

Prozessfähigkeit Cp

Hier spricht man von einem beherrschten Prozess. Es wird korrigierend in den Prozess eingegriffen, bevor ein Grenzwert überschritten wird und so Ausschuss entstehen kann. Eingriffe werden in der Karte vermerkt. Faustregel: Für direkte Berechnung mit dem Schätzwert ^б für den Verlauf gilt in der Regel: Prozessfähigkeit bei ^Cp ≥ 1,6

Maschinenfähigkeit Cm

Dabei wird versucht, die Einflüsse von Mensch und Umgebung, Material und Methode möglichst gering und konstant zu halten.

Cp<1 = nicht prozessfähig

1<=Cp<=1.33 = bedingt prozessfähig

Cp>1.33 = prozessfähig

Das eigentliche Ziel der Vorlauf-QRK ist, mit statistischen Methoden festzustellen, ob ein Prozess die geforderte Prozessfähigkeit Cp erfüllt. Man spricht dann von einem beherrschtem Prozess.

Berechnet wird die Prozessfähigkeit nach der Formel:

CP =

Für die unbekannte Prozessstreuung  steht nur ein Schätzwert  aus der Stichprobenreihe zur Verfügung. Mit dem kann wiederum auch nur ein Schätzwert für die Prozessfähigkeit berechnet werden:

CP =

Weil der Prozessmittelwert μ  nicht immer genau in der Mitte der Toleranzgrenzen liegt, muss die obige Formel in einen unteren und einen oberen Prozesskennwert gegliedert werden.

Um das Erkennen von Prozessveränderungen noch sicher zu machen, werden in der Shewhart-QRK auch Warngrenzen eingetragen.