Bipolare Transistoren

# Arbeitsweise

Beim PNP-Transistor liegen an der Basis bezogen auf den Emitter Spannungen von etwa -0,6 bis -0,8 Volt an. Am Kollektor sind Spannungen von -4 bis -18V und mehr üblich.

Beim NPN-Transistor liegen +0,6 bis +0,8V an. Als Kollektor-Emitter-Spannung werden häufig Spannungen von 0,2 - 18V verwendet.

Der pn-Übergang Emitter-Basis ist dadurch in Durchlassrichtung gepolt. Der pn-Übergang Basis-Kollektor ist hingegen in Sperrrichtung gepolt.

Die durch die Ladungsträgerdiffusion entstandene Sperrschicht zwischen Emitter und Basiss wird nach Anlegen der Spannung UBE bis auf einen winzigen Rest abgebaut. Die Sperrschicht zwischen Basis und Kollektor wird nach Anlegen der Spannung UCE wesentlich verbreitert. Die im Emitter enthaltenen freien Ladungsträger (Löcher) wandern unter dem Einfluss der Spannung UBE über die abgebaute Sperrschicht in die Basiszone. Die Sperrschicht zwischen Basis und Kollektor wirkt wie eine Ladungsträgerfalle. Man ist bestrebt, eine möglichst großen Teil der vom Emitter ausgehenden Ladungsträger in die „Falle“ zu bekommen. Aus diesen Grund macht man die Basiszone recht dünn. Es beleibt dann wenig Raum im neutralen Teil entsteht ein großes Ladungsträgergedränge, und sehr viele Ladungsträger geraten in die Sperrschicht. Man kann die Basiszone so dotieren, dass die Ladungsträger vorwiegend im Bereich nahe der Sperrschicht wandern. Dann gerät eine noch größere Anzahl in die Sperrschicht.

Bei üblichen Transistoren geraten mehr als 99% der vom Emitter ausgehenden Ladungsträger in die Basis-Kollektor-Sperrschicht und fließen zum Kollektor

Das Verhältnis von IC/IB nennt man die Gleichstromverstärkung B.

# Stabilisierung des Arbeitspunktes

UBE = UR2 - URE

# Transistor als Schalter

Übersteuerungszustand:

Wenn UCE = UBE spricht man von Sättigung. Die Kollektordiode ist nicht mehr in Sperrrichtung gepolt. Sinkt die Sperrspannung weiter ab, so wird die Kollektordiode in Durchlassrichtung betrieben. Dieser Zustand des Transistors nennt man Übersteuerungszustand.

UBE ~ 0.9V	UCE ~ 0.2V  (  beide in Durchlassrichtung ( Sättigungsbereich

Ein Transistor befindet sich in Übersteuerungszustand wenn Kollektor- und Emitterdiode in Durchlassrichtung betrieben werden. Im Übersteuerungszustand ist das Innere des Transistor von Ladungsträger überschwemmt. Der Basisstrom ist wesentlich größer als im Normalzustand. Im Übersteuerungszustand bei Sättigungsspannung hat die Kollektoremitterstrecke ihren kleinsten Widerstand.

Nachteil: langsames Ausschalten, wegen vieler Ladungsträger

Sicherer Arbeitsbereich ((SOAR)=save operating area)

Ist jener Bereich des Ausgangskennlinienfeldes, indem sich der Arbeitspunkt des Transistors auf Dauer befinden darf, ohne das der Transistor schaden erleidet.

1.Bereich: Ic = größer als Icmax. Die Anschlüsse werden abgeschmolzen.

2.Bereich Pvmax darf nicht überschritten werden.

# Max. Verlustleistung eines Transistors

Ist abhängig von:

- Kühlart: Welche Wärmemenge kann pro Zeiteinheit abgeführt werden

- Sperrschichttemperatur Tj: Si <= 200°C; Ge <= 100°C

Pv = UCE*IC + UBE* IB 		(UBE* IB vernachlässigbar)

Pv = (Tj – Tu)/Rth			Tu…Umgebungstemperatur

Rth…Wärmewiderstand (abhängig von der Kühlart)

Rth = RthJG + RthGK + RthKU		RthJG…Sperrschichtgehäuse

RthGK…Gehäuse-Kühlkörper

RthKU…Kühlkörper-Luft

ohne Kühlkörper: Rth = RthJU		RthU...Sperrschicht-Luft

# Schaltverhalten