Frage 1:

# Vorrichtungen – Lagebestimmungen

# Ausführung der Bestimmelemente

# Beispiele

- Überbestimmung

- Spannen von Werkstücken

- Berechnung der Spannkraft

Vorrichtungsbau:

Def.: Das Werkstück wird mit Hilfe der Vorrichtung in eine bestimmte Lage zum Werkzeug gebracht und durch entsprechende Spannmmittel während der Bearbeitung gehalten. Die Vorrichtung kann zusätzlich zur Führung eines Werkzeugs dienen.

Einsatz  von Vorrichtungen:

- Zur Verringerung von Nebenzeiten

- Zur Verbesserung der Fertigungsqualität bzw. Wiederholgenauigkeit

- Zur Erleichterung der Arbeit für den Menschen

Aufgaben der Vorrichtung – Zusammenfassung:

- Lage bestimmen

- Spannen des Werkstücks

- Führen des Werkzeugs

Einteilung von Vorrichtungen:

Lage bestimmen:

Aufgabe: Das Werkstück ist in eine bestimmte Lage zum Werkzeug zu bringen.

Grundlösungen:

- Halbbestimmen	= Lagebestimmung in einer Ebene

- Bestimmen	= Lagebestimmung in zwei Ebenen

- Vollbestimmung	= Lagebestimmung in 3 Ebenen

- Halbzentrieren	= Einmitten auf eine Ebene

- Zentrieren	= Einmitten auf 2 Ebenen

- Vollzentrieren	= Einmitten auf 3 Ebenen

Zu Halbbestimmen:

Aufgabe:	Konstruktive Durchbildung der Auflagefläche

Antwort:	Eine theoretisch einwandfreie Lösung ist die Auflage auf 3 Punkten.

Zu Bestimmen und Vollbestimmen:

Aufgabe: Konstruktive Durchführung der Anlageflächen

Antwort: Eine theoretisch einwandfreie Bestimmung bzw. Vollbestimmung ist die Anlage an 2 Punkten in der 2. Ebene und die Anlage an einem Punkt in der dritten Ebene.

Zu Halbzentrieren:

Aufgabe: Bauteile zum Einmitten auf eine Ebene (siehe Bild 1.15)

Zu Zentrieren:

Aufgabe:	Bauteile zum Einmitten auf 2 Ebenen (siehe Bild 1.16)

Vorraussetzung:	Alle aufgeführten Konstruktionen setzen eine kreisförmige Bezugsfläche voraus.

Zu Vollzentrieren:

Aufgabe:	Bauteile zum Einmitten auf 3 Ebenen (siehe Bild 1.17)

Vorraussetzung:	Das Vollzentrieren führt zu konstruktiv und baulich sehr aufwendigen Lösungen. Grundsätzlich sollte die Notwendigkeit einer Vollzentrierung geprüft und anhand von Toleranzen mit kombinierten Lösungen verglichen werden.

Zur Vereinfachung der Vorrichtungskonstruktion ist zu prüfen, ob die Mittenlage der Querbohrung mit ausreichender Genauigkeit bei Anlage an Bezugsebene z* bzw. z** erreicht werden kann.

Bei einem Bestimmen über rotationssymmetrische Flächen kommt der Berührungskontakt zwischen Werkstück und Bestimmelement theoretische am gesamten Umfang der Rotationsfläche zustande.

Legende (Bilder 1.20, 1.21, 1.22)

- Kurze Bolzen:	l < d ... bindet 1FG

- Lange Bolzen:	l > d ... bindet 2FG

- Der volle zylindrische Bolzen fixiert das Werkstück in beiden Koordinatenrichtungen der Ebene. Diese Tatsache wird in der Praxis als Bestimmen nach 2 Mittelebenen bzw. Zentrierfläche genannt.

- Doppelte Zentrierfläche: (DZF): Das Werkstück wird hier durch den Bolzen gut ausgerichtet und auch die sogenannten Kippungen werden beide Koordinaten (es werden 4 Freiheitsgrade entnommen).

- Schwertbolzen:	(Abgeflachte Bolzen, kurze Ausführung: l < d)

Hier entsteht eine Stützfläche. Es wird 1 Freiheitsgrad entnommen. Bei einer langen Ausführung (l > d) entsteht eine Führungsfläche, die zugleich auch Drehbewegung um die Führungsfläche bildet (2 FG werden gebunden).

Bild 1.21:

Bestimmen mit 2 ebenen Flächen und einer Bohrung oder einem Prisma.

Das Bild zeigt die Möglichkeiten des Bestimmens eines Werkstücks (diesmal als Zapfen am Werkstück angenommen). Dieser Zapfen wird in Verbindung mit einem U-Prisma bzw. einem anpassungsfähigen V-Prisma zum Bestimmen benutzt.

Bei einer zum Verhältnis zum Zapfendurchmesser sehr schmalen Bestimmfläche, wird eine Stützfläche erzeugt, die einen Freiheitsgrad bindet. (siehe Bild 1.21 link oben). Soll der Zapfen zu gleich ein Kippen verhindern, muss eine breite Kontaktfläche am Prisma zur Verfügung stehen (siehe Bild 1.21 rechts oben)

Zusammenfassung:

Diese beiden Bestimmungsprinzipien fixieren das Werkstück nach einer Mittelebene (siehe obere Bilder) bzw. nach 2 Mittelebene (siehe untere Bilder).

Wird die Führungslänge dieser Passbohrung sehr kurzgestaltet, liegt eine 2F vor. Bei größeren Führungslängen entsteht eine doppelte 2F die wieder 4 Freiheitsgrade bindet.

## Bild 1.22:

Dieses Bild zeigt die Möglichkeiten des Bestimmens eines Werkstückes welches 2 Bohrungen besitzt und die als Werkstück-Bestimm-Flächen geeignet sind. Diese ausgewählten Bohrungen werden auf 2 Bolzen der Vorrichtung aufgeschoben. Es sollte immer einer der zugeordneten Bestimmbolzen als Schwertbolzen gestaltet werden. Die Abflachung sollte berechnet werden.

Fehler durch Überbestimmung:

- Falsche Bestimmung

- Unterbestimmung

- Überbestimmung

Bild 1.32:

In allen 5 Abbildungen wird die Koordinatenrichtung  längs der Hebelachse durch ein V-Prisma fixiert. Die drei Beispiel der rechten Spalte sind überbestimmt, weil bereits durch ein V – Prisma gebundene Freiheitsgrade werden durch ein weiteres Bestimmelement nochmals festgelegt.

Spannen:

Aufgabe:

Das Werkstück ist in einer bestimmten Lage zu halten.

Spannregeln:

- Richtung der Spannkraft:

  - Die Spannkraft soll gegen die Bestimmflächen gerichtet sein.

  - Die Spann und – Bearbeitungskräfte sollen gleich oder im Winkel <90° zueinander gerichtet sein.

  - Stehen die resultierende Bearbeitungskraft und die resultierende Spannkraft senkrecht zueinander, so ist eine Aufnahme über Reibschluss unvermeidlich.

- Angriffspunkt der Spannkraft:

- Spannen möglichst nahe der Wirkstelle

- Biegebeanspruchung von Werkstück, Vorrichtung bzw. Werkzeugmaschinentisch vermeiden.

- Kurze u. gerade Kraftwege wählen.

- Gegen jede Bestimmfläche soll gespannt werden; notfalls sogenannte „Hilfsspanner“ verwenden.

Arten des Spannens:

Alle Werkstücke, die gegen einen festen Anschlag bestimmt werden, können z.B.: durch einseitiges Spannen gesichert werden. Die Möglichkeit des doppelseitigen Spannens ist z.B: in einer Mehrfachvorrichtung gegeben.

Das Spannprinzip ist die Spannkraft. Erzeugung durch Normalkraft oder durch Reibkraft. Mit Normalkraft erfolgt die Spannkraft-Einwirkung orthogonal auf die Werkstückfläche. Die Reibkraft wird durch eine Normalkraft erzeugt. Das heißt: damit ist ein Spannen parallel zur Auflagefläche möglich.

# Text boxes

Anordnung der Auf- und Anlagepunkte zur Vollbestimmung (schematisch).