# 4) DAC-ADC-Wandler

## 1) DA-Wandler

### 1.1) Prinzip

Die Umsetzung einer Binärzahl in ein Analogsignal wird im Prinzip folgendermaßen erreicht:

a) Jedem Bit wird ein entsprechender Analogwert zugewiesen

b) Jeder, einem Bit zugewiesener Wert ist doppelt so groß, wie jener des Vorgänger-Bit ( binäre Zählweise

c) Das Ausgangssignal stellt die Summe d er „eingeschalteten“ Analogwerte dar

z.B: 4-Bit

### 1.2) R/2R-DA-Wandler

Stufung:

R/2R-DAC werden überwiegend als integrierte Schaltungen in CMOS- Technik hergestellt. IN CMOS- Technik sind absolute Widerstände mit hoher Genauigkeit schwierig herstellbar. Das Verhältnis R-2R ist hingegen einfach zu fertigen.

2R    R

Vorteil:

- R = Ri

- In der Schaltung tritt immer derselbe Widerstand auf

## 2) AD-Wandler

### 2.1) Flash Converter (Parallelverfahren)

Diese ADC’s arbeiten mit Komparatoren die dann vom Ausgangszustand 0 auf 1 umschalten, wenn die am Eingang liegende Spannung gleich oder größer als die entsprechende Referenzspannung am Minuseingang wird.

Vorteil:

Sie arbeiten schneller als alle anderen ADC. Eine typische Zeit für einen Wandlungsvorgang liegt bei z.B. 50ns.

Nachteil:

Sehr großer Schaltungsaufwand, z.B. braucht man für einen 10 Bit Wandler 1024 (=210) Spannungsstufen und Komparatoren.

Anwendung: Digitaloszilloskop

### 2.2) Wägeverfahren (Sukkzesive Approximation)

Durch den 1.Takt wird das MSB- Flip-Flop gesetzt. Der DAC erzeugt  die analoge Vergleichsspannung UV. Ist UV größer als Ue liefert der Komparator ein 1-Signal. Dadurch wird beim 2.Takt über das &-Gatter das MSB- Flip-Flop rückgesetzt. Ist UV kleiner Ue bleibt das Bit gesetzt. Dieser Vorgang wird bis zum LSB fortgesetzt.

Eigenschaften:

Mittlere Geschwindigkeit, hohe Auflösung

Anwendung:

ADC auf PC-Karten und von Mikrocontrollern

### 2.3) Dual- Slope- Verfahren (2-Flanken- Verfahren)

Kernstück: Integrierender Verstärker

1. Schritt:

Durch die positive Eingangsspannung (Messspannung) wird der Kondensator C aufgeladen. Dieser Vorgang dauert immer eine konstante Zeitspanne t1.

2. Schritt:

Durch anlegen einer negativen Referenzspannung wird der Kondensator auf 0V entladen. Die Zeitdauer t2 für diesen Vorgang ist ein Maß für die Messspannung und wird gemessen.

Prinzipschaltung:

Während der konstanten Zeit t1 wird durch einen elektrischen Schalter in Stellung 1 der Kondensator C aufgeladen. Nach der Zeit t1 wird in Stellung 2 umgeschaltet. Während der Zeit t2 liegt am Komparatorausgang X eine logische 0 an. Daraus folgend am Y eine logische 1. Durch diese logische 1 und durch ein 1-Signal der Steuerschaltung zählt der Dualzähler die Impulse des Taktgenerators. Wenn die Kondensatorspannung gleich 0V ist geht der Ausgang X auf 1; Y sperrt damit den Takteingang für den Dualzähler. Der aktuelle Zählerstand ist ein Maß für die zu messende Spannung.

Vorteil:

Hohe Genauigkeit, geringer Einfluss von Störgrößen

Nachteil:

Niedrige Umwandlungsgeschwindigkeit

Dieses Verfahren wird daher vor allem für anzeigende Messgeräte angewendet.

# Text boxes

Hinweis:

Durchgestrichenes kommt nicht, kann aber für ein besseres Verständnis von Bedeutung sein.