# 13) Regelkreisglieder

Die Elemente eines Regelkreises (Strecke, Regler, Stellglied, Messglied) sind häufig einfache regelungstechnische Grundelemente oder lassen sich aus solchen zusammengesetzt denken.

## 1) DT1 (Reales D-Glied)

z.B.:

### Sprungantwort:

P   D      PT1

### Bodediagramm:

Wie kann man in der Sprungantwort den Wert an der Stelle t=0 bestimmen?

Beispiel: DT1-Elemente werden vielfach zum Messen zeitlicher Änderungen von physikalischen Größen verwendet (z.B. zwei Entgegengeschaltete Thermoelemente zum Messen von Temperaturänderungen)

## 2) IT1 – Element

Ersatzschaltung:

### Bodediagramm:

## 3) PT2 – Glied

Sprungantwort und ( Rücktransformation in den Zeitbereich ( Partialbruchzerlegung

( siehe Mathematik

- D=1 aperiodischer Grenzfall

- D>1 rein reell, Ersatz durch 2 PT1 möglich

- D<1 komplexe Lösung ( schwingungsfähig

D ...	Dämpfungsgrad

....	Kreisfrequenz der ungedämpften Schwingung (D=0)

### Sprungantwort

Bei D=1 ergiebt sich der Verlauf der sich ohne Überschwingen am raschesten dem Endwert nähert.

.... bezogen auf Endwert

D>1 :

### Bodediagramm:

Sonderfall: D>1

( PT2 kann durch 2PT1 in Serie

Beispiel: Feder-Masse-System, Schwingkreis aus R, L und C

## 4)  Totzeitglied

### Sprungantwort:

### Bodediagramm

Beispiel: Förderband, Schweinezyklus

# Text boxes

T0

40db/Dekade

Tt

Der Abfall vom PT1 ist hier mit 40dB/Dekade dargestellt, sollte nur 20dB/Dekade, also flacher, sein.