Frage 16

Reglerentwurf im Bodediagramm

Fω (Übertragungsfunktion) des geschlossenen Regelkreises kann oft mit einem PT2-Verhalten genähert werden

Fω: PT2  => Fo: IT1

Frequenzverhalten Fo  =>  Zeitverhalten  (Sprungantwort) von x

Kompromiss da entweder schnell ausregelt, dann > ü, oder <ü dafür langsam

Kompensation der größten Zeitkonstante der Strecke durch den Regler:

Bsp.:

PT2			    PI ; TN=T1

T1>T2:    		IT1 ; kR in T1 und damit kR=1

=> somit Fω : PT2

Bsp.:

PID

T1,T2		große Zeitkonstanten

T		Summe aller kleinen Zeitkonstanten

TA=T1 , TB=T2     (mit PID können zwei T’s kompensiert werden)

IT1

Bsp.:

geg.:

T1>T2

ges.: kR, damit ü = 10% und Reglung möglich „schnell“ ist

TN=T1

αR= 70-10 = 60

# Text boxes

wenn Betrag von Fo(jw) = 1