- SPS Komponenten: Beschreibung der Hardware-Komponenten einer SPS samt deren Eigenschaften

Automatisierungsgerät:

- Zentralbaugruppe mit Prozessor

- Kommunikationsbaugruppe (Feldbusanschaltung)

- Bussysteme

- Ein-/Ausgabebaugruppen

- Stromversorgungsbaugruppe

- Die Zentralbaugruppe CPU:

Die von den Signalgebern kommende Spannung wird auf die Anschlussleiste der Eingabebaugruppe geschaltet. In der CPU bearbeitet der Prozessor das im Speicher stehende Programm. Abhängig vom Zustand an den Eingängen und dem im Speicher stehenden Programm weist der Prozessor die Ausgabegruppe an, auf die entsprechenden Anschlüsse Spannung zu schalten. Dem entsprechend werden die angeschlossenen Stellgeräte bzw. Leuchtmelder ein- oder ausgeschaltet.

Der Adresszähler fragt den Programmspeicher Anweisung für Anweisung nacheinander (seriell) ab und bewirkt die Informationsübertragung aus dem Programmspeicher in das Anweisungsregister. Alle Speicher in einem Prozessor werden üblicherweise Register genannt.

Das Steuerwerk erhält seine Instruktionen vom Anweisungsregister.

Während das Steuerwerk die aktuelle Anweisung bearbeitet schiebt der Adresszähler die nächste Anweisung in das Anweisungsregister. Auf die Zustandsübertragung der Eingänge in das Prozessabbild der Eingänge (PAE) folgen Verknüpfungen, der Einsatz von Zeitgliedern, Zählern usw. und die Übertragung des Verknüpfungsergebnisses (VKE) in das Prozessabbild der Ausgänge (PAA).

Wird nach Abarbeitung des Anwenderprogramms ein Bausteinende erkannt, erfolgt die Übertragung der Zustände aus dem PAA an die Ausgänge.

Der Peripheriebus wickelt den Datenaustausch zwischen Zentralbaugruppen und Peripherie ab. Zur Peripherie gehören die digitalen Ein- und Ausgabebaugruppen, analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, sowie Zeit-, Zähl- und Grenzwertbaugruppen.

Das Bussystem:

Das Bussystem ist eine Sammelleitung zur Übertragung von Signalen.

Bussystem:

- Adressbus

- Datenbus

- Steuerbus

Mit dem Adressbus werden die Adressen auf den einzelnen Baugruppen angesprochen. Mit dem Datenbus werden die Daten von den Baugruppen übertragen. Auf dem Steuerbus werden die Signale zur Steuerung und Überwachung des Funktionsablaufes innerhalb des Automatisierungsgeräts übermittelt.

Die Stromversorgungsbaugruppe:

Die Höhe der Versorgungsspannung beträgt im Normalfall +24V. Spannungen für Signalgeber, Stellgeräte und Leuchtmelder, die über 24 Volt liegen, liefern zusätzlich dafür vorgesehene Netzgeräte.

Der Programmspeicher:

Als Programmspeicher werden überwiegend Halbleiterspeicher eingesetzt. Es ist üblich, die Kapazität des Programmspeichers in vielfachen von 1KByte anzugeben. In jeder Speicherzelle kann mit Hilfe eines Programmiergeräts eine Steueranweisung geschrieben werden.

RAM (random access memory), freier Zugriff:

RAM-Speicher sind im Normalfall flüchtige Speicher, d.h.: der Informationsgehalt geht bei einem Ausfall der Speisespannung verloren. Der interne Arbeitsspeicher einer SPS ist ein solches RAM. Eine Pufferbatterie, die in die SPS eingesetzt werden kann, dient zur Sicherung dieses Speichers.

Flash EPROM (erasable programmable read only memory)

Der Inhalt des EPROM ist in seiner Gesamtheit durch UV-Licht oder eine Spannung löschbar und danach wieder programmierbar. In manchen SPSen besteht die Möglichkeit das Programm auf einer so genannten Memory-Card (Flash EPROM) zu speichern. Damit kann nach einem Spannungsausfall das System wieder automatisch hochgefahren werden. Gelöscht und beschrieben wird dieses Flash-EPROM mit einer Spannung von 5 Volt, d.h.: es kann auch beschrieben werden wenn es in der CPU steckt.

Folgende Arten von Baugruppen bilden, zusammen mit einer CPU, den Aufbau einer Simatic S7-300

Ein- und Ausgabebaugruppen: DI, DO, AI, AO

# Text boxes

CPU

Adressbus

Steuerbus

Datenbus

Lesen

Eingabebaugruppe

1/0

Eingänge lesen

Ausgänge schreiben

…

…

…

…

Power

Supply

Interface

Modul

Signal

Modul

Funktion

Modul

Communication

Processor