Folgende Arten von Baugruppen bilden, zusammen mit einer CPU, den Aufbau einer Simatic S7-300

Ein- und Ausgabebaugruppen: DI, DO, AI, AO

Digitaler Eingang: DI (Digital Input) 0/24V (48V) DC

Digitaler Eingang: DI (Digital Input) 0/230V (120V) AC

Digitaler Ausgang: DO (Digital Output) 0/24V DC – Transistorausgang

Digitaler Ausgang: DO (Digital Output) Relais-Ausgang- potentialfreier Kontakt

Analoger Eingang: AI (Analog Input) –10V bis +10V DC

Analoger Ausgang: AO (Analog Output) –10V bis +10V DC

# Text boxes

Power Supply

Interface

Modul

Signal

Modul

Function

Modul

Communication

Processor