- Mikrocomputer – Grundlagen: Blockschaltbild, Bussystem, Beschreibung der Speicherkomponenten, Speicherorganisation, Zusammenhang Bussystem – C-Programm, Unterschied Mikrocontroller – Mikroprozessor

- Mikroprozessor siehe später

- Programmspeicher

ROM

PROM

EPROM (löschen mit UV-Licht)

EEPROM (elektrisch löschbar)

DRAM: z.B.: PC-RAM

refresh (ms-Takt)

Nachteil: langsamer

Vorteil: hohe Packungsdichte

SRAM: z.B.: Cache-Speicher

Speicherzelle: RS-Flip-Flop (Transistorschaltung)

Vorteil: schnell

Nachteil: geringe Packungsdichte

Der Cache-Speicher ist ein relativ kleiner aber schneller Speicher zur Pufferung von Daten zwischen der CPU und dem eigentlichen Hauptspeicher.

Datenspeicher:

RAM wie bei Programmspeicher

Neumann-Architektur

Bei der Neumann-Architektur werden das Programm und die Daten im gleichen Speicher gehalten. Bei der Harvard-Architektur existieren getrennte Speicher für die Programme und die Speicher. Ein typisches Beispiel für die Harvard-Architektur im Mikrocontroller mit einem EPROM als Programmspeicher.

Bussystem:

Zusammenhang Bussystem – C-Programmierung

Bsp.: PØ=3	PØ	Adressbus

=	Steuerbus schreiben auf PØ

3	Datenbus / Transport über Datenbus

CS…..Chip Select ( Steuerbus (falls jemand nicht lesen können sollte)

Bild nicht zeichnen, sondern nur erklären können!!

I	CS	0

1	0	hochohmig

0	0	hochohmig

1	1	1

0	1	0

Dieses Bild nicht zeichnen können, sondern nur die einzelnen Komponenten aufzählen können:  (falls es wer nicht lesen kann im Bild oben)

ROM (nur bei diesem Typ)

RAM (128 Byte)

3x10 Bit Timer/Counter

D/A-Wandler mit 10 Bit Auflösung (0 und 11)

64kByte externe Speicheranschaltung

Port’s (R0 bis P7)

UART (RxD und TxD – serielle Schnittstelle)

16 Bit für Adresse

8051 CPU – interne Interrupts und externe Interrupts

Oszillator 12 MHz

80C517A

Unterteilung der Speicherbereiche:

Programmspeicher

- Interne Programmspeicher max. 4kByte-ROM (selten)

- Externer Programmspeicher max. 64kByte da 16 Adressleitungen

Datenspeicher:

- Intern:

- Extern:

Max. 64kByte

Unterschied Mikroprozessor – Mikrocontroller:

Steuerungssystem auf denen der Prozessor, die Ein- /Ausgabeleitungen, die Takterzeugung sowie Arbeitsspeicher (RAM) und häufig auch Programmspeicher (ROM) in einem integrierten Chip vereinigen, werden als Mikrocomputer oder Mikrocontroller bezeichnet.

Hiermit ist auch bereits der Unterschied zu einem  Mikroprozessor (CPU) erklärt. Ein Mirkoprozessor benötigt zur Arbeit die oben genannten Elemente eines Computers. Diese Elemente müssen bei einem Mikroprozessor mit externen Bauteilen realisiert werden. Bei einem Mikrocontroller hingegen sind diese Teile im Chip integriert.

# Text boxes

Tri-state

8051-Familie:

Blockdiagramm des 8051:

UART…Universal asynchronous receiver transmitter

RxD……receive data

TxD…….transmit data