ANALOG-DIGITAL UMSETZER des 80C517A

# 1.  ANALOG - DIGITAL Umsetzer  ( ADU )

## Allgemeines:

Ein ADU ( engl. ADC Analog to Digital Converter ) mißt das Verhältnis eines analogen Eingangssignals a zu einer Referenzgröße ar und gibt dieses Verhältnis in Form eines  digitalen Worts an.

ADUs finden vor allem bei der Signalverarbeitung Verwendung. Müssen z.B.: Sensorsignale, die ja physikalische Größen wie Druck, Temperatur, Feuchte, Längenänderung etc. messen und in eine proportionale elektrische Größe ( Spannung oder Strom ) umwandeln eingelesen und mittels Computer weiterverarbeitet werden, so wird der ADU deshalb benötigt, um die analoge Eingangsgröße in ein digitales Wort umzusetzen.

Der mögliche Eingangsspannungsbereich wird dazu in n gleich große Teile zerlegt und es wird dann festgestellt, in welchem dieser Intervalle die Eingangsgröße liegt.

Den Intervallen kann ein beliebiger Kode zugeordnet werden. Sinnvollerweise wird 
zumeist allerdings der duale Kode verwendet.

Die AD Umsetzung besteht also prinzipiell aus zwei grundlegenden Schritten:

1.	Quantisieren

2.	Kodieren

ACHTUNG:

Durch die Quantisierung (Zuordnung zu den Teilintervallen) erfolgt ein
Informationsverlust, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann !

Dieser Verlust an Information kommt dadurch zustande, daß die Unterteilung der Intervalle nicht unendlich klein werden kann und so bei der Zuordnung zu den „am besten passenden Intervallen“ zwangsläufig ein Fehler entsteht.

Beispiel: 	ADU mit 3 Bit Auflösung ergibt 8 Teilintervalle (23 = 8)

Die Eingangsgröße a0  a  a1 wird durch eines der 8 möglichen Kodewörter abgebildet.

## Einige Kenngrößen, die  einen ADU beschreiben

Auflösung:

Beschreibt die kleinste Änderung der Eingangsspannung, die zu einem Wechsel des niederwertigsten Bit (LSB = Least significant Bit) des Ausgangskodes führt.

Die Auflösung kann nun entweder als Stellenzahl in Bit oder in Prozent des Aussteuerbereichs (Eingangsspannungsbereich) angegeben werden.

Der 3 Bit ADU aus unserem vorigen Beispiel hat also eine Auflösung von 8 Bit; entsprechend hätte ein 10 Bit ADU (z.B. interner ADU des Mikrokontrollers
80C552) eine Auflösung von 210 (=1024 Intervalle) bzw. 0,097% des Eingangsspannungsbereichs.

Die kleinste Spannungsauflösung beträgt bei 10 Bit Auflösung und 5V Eingangsspannungsbereich also  5V / 2 10  =  5V / 1024  5mV.

Bezogen auf unser Beispiel des 3 Bit ADU ergibt sich bei einem Eingangsspannungsbereich von 5V die Spannungsauflösung von 5V / 23 = 625 mV.

Das bedeutet, daß sich die Eingangsspannung um 625 mV ändern muß, um eine Änderung des LSB zu erreichen.

Achtung: 	Die Auflösung entspricht nicht automatisch der Genauigkeit, denn in die Genauigkeit des ADU gehen weitere Kenngrößen ein, wie :

Quantisierungsfehler:

entsteht durch die treppenförmige Umsetzfunktion zwischen analogem Signal und digitalem Wort.

Quantisierungsgeräusch  (auch Quantisierungsrauschen)

entsteht durch die sägezahnförmige Fehlerspannung bei der Umsetzung.

Linearitätsfehler:

Maximale Abweichung der realen Kennlinie von der idealen Kennlinie.

Nullpunktsfehler (und Meßbereichsendwertfehler):

Kennlinie verläuft nicht genau durch den Nullpunkt bzw. Aussteuerbereichsendwert.

Umsetzzeiten:

Die für die Umsetzung der analogen Eingangsgröße in ein digitales Wort benötigte Zeit.

# Analog - Digital Umsetzer des 80C517

## Interne Merkmale des ADU 80C517 (Siemens)

10 Bit Sampling ADU nach dem Prinzip der Succzessiven Approximation. Intern wird nach jeder Konversion eine Kalibrierung durchgeführt.

12 gemultiplexte Analogeingänge die auch als digitale Eingänge benutzt werden können.

programmierbare Referenzspannungsquellen ( in 16 Stufen )

Wandlungsgeschwindigkeit ist einstellbar, dies erlaubt eine Anpassung an die benutzte Quarzfrequenz, um immer kürzeste Wandlungszeiten (minimal 7us) zu erreichen.

der Start der Umsetzung kann intern oder extern ausgelöst werden

Generierung eines Interrupt nach jeder beendeten Umsetzung

## Erklärungen

Sampling				das Eingangssignal wird abgetastet, zwischengespeichert und dem ADU zugeführt.

gemultiplext			Es steht für die 12 Eingänge nur ein Umsetzer zur Verfügung, der Multiplexer übernimmt die Zuschaltung des jeweils angewählten Eingangspins (Kanals) auf den ADU.

Successiven Approximation

auch Wägeverfahren genannt, ist eines der 3 Verfahren der AD Umsetzung. ( Paralellverfahren, Wägeverfahren, Zählverfahren)

Die (gesamplete) abgetastete Eingangsspannung wird mittels DA- Umsetzer und Komparator mit dem vorigen Wandlungsergebnis verglichen, und entsprechend dem Ergebnis, (größer oder kleiner als der vorige Wert) wird ein Bit im Succzessiven Approximation Register gesetzt bzw. rückgesetzt. Das wird vom höchstwertigen Bit (MSB) bis zum niederwertigsten Bit in gleicher Weise durchgeführt.	Am Ende dieser Vergleiche steht im Register eine Zahl, die DA-Umgesetzt  (innerhalb der Auflösungsgrenzen)  der Eingangsspannung entspricht.

## Blockschaltbild ADU 80C517A

Blockschaltbild des ADU im 80C517A

## Initialisierung und Wahl des Eingangskanals

Es existieren beim 80C517 zwei Special Function Register (SFR) ADCON0 und ADCON1, durch deren Beschreiben es möglich ist, zwei Arbeitsmodi auszuwählen, den Status zu lesen und den gewünschten Eingangspin (Portpin) auf den ADU zu schalten.

ADCON1 :

## Auswahl der Einganskanäle

MX3			MX2			MX1			MX0			KANAL 		PIN

0					0				0				0				0				P7.0

0					0				0				1				1				P7.1

0					0				1				0	 			2				P7.2

0					0				1				1				3				P7.3

0					1				0				0				4				P7.4

0					1				0				1				5				P7.5

0					1				1				0				6				P7.6

0					1				1				1				7				P7.7

0					X				0				0				8				P8.0

0					X				0				1				9				P8.1

1					X				1				0				10				P8.2

1					X				1				1				11				P8.3

Liegt nun ein Ergebnis einer Umsetzung vor, so wird dieses Ergebnis im Register ADDAT gespeichert.

### Datenregister ADDAT

### Wandlungszeiten

### Timingdiagramm

# Prinzip Programmierung des  ADC

int aduwert(char kanal)

{

ADCON1=kanal;

ADDATL = 0;			/* ADU starten */

while(BSY);

return((ADDATL>>6)+ADDATH*4);

}

main()

{

........

........

........

wert = aduwert(9);  // Analogwert am Kanal 9 einlesen

........

........

}