1. Übung	8.10.98

- Editieren des Source-Files *.A51

- Assemblieren (Compelieren) -> 	*.OBJ

*.R03

Dabei wird ein zugehöriger *.LST - File erzeugt

Wenn ein Fehler, dann in diesem File dokumentiert

Link - Vorgang -> *.HEX

- Laden des *.HEX -Files in Simula

Für diese Schritte gibt es ein Batch - File: ASM.BAT (am Netzwerk: ASM_J.BAT)

Aufruf: ASM <Dateiname>

; .... Kommentar (vgl.: bei C: /* */)

; Name des Programmierers 		Datum

; Dateiname - Kurze Funktionsbeschreibung

; Versionsnummer	Änderungsgrund

Programmbeginn

org 0000h			;origin

ljmp start			;long jump <label>

org 0100h

start: mov a,#0fh		;move: mov <Ziel>,<Quelle> # ... Konstante

a... Akku 8-bit Speicher

führende 0 muß bei Buchstaben sein

Beispiele: 	0Fh ... 15

1Fh ... 31

FFh ... 255

BCD 0 - 9

HEX 0 - 9; A - F

mov p1,a			;p1 ... Port des 8051 (P0-P3; 8bit I/O)

ljmp start			; Jumpbefehl

end				; Endstatement

Weitere Befehle:

djnz <Operand>, <label>	;decrement jump not equal zero (-1 wenn nicht gleich auf Label springen)

djnz r0, $	;decrement jump not equal zero (Vermindere r0 um 1, wenn r nicht 0, spring auf eigene Zeile (= $)) r0 - r7 ... 1 - Byte Speicher

djnz r1, start

cjne <Akku, Register>, <Operand>, <Label>

;compare jump not equal (Vergleiche Akku mit Register, wenn nicht gleich springe nach Label)

cjne a, #efh, start

djnz und cjne sind bedingte Sprünge (Bedingung muß erfüllt sein)

Bit - Operationen:

rr a	;rotate right 00010001 > 10001000 (Bits werden nach rechts verschoben)

rl a	;rotate left

add a, <Operand>	;addiert Operand zu a und Ergebnis steht im a

mov a,#1h

add a, #3h	;Ergebnis a=4

subb a, <Operand>	;a - operand > a

Unterprogramme:

[... Hauptprogramm ...] lcall<label> [... Hauptprogramme ...]

;------------------------------------------------------------

label: [... Unterprogramm ...]

ret

Beispiel 1:

Schreiben Sie eine Zählschleife, in der 4x zum Inhalt des Akku a die Zahl 3 addiert wird und geben es auf Port1 aus.

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus, Steininger Bernhard   8.10.98

; BSP10081.A51

; Schreiben Sie eine Zählschleife, in der 4 x zum Inhalt des Akku a

; die Zahl 3 addierd wird.

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 03h                      ;zahl1 wird auf 3 gesetzt

zahl2 equ 04h                      ;zahl2 wird auf 4 gesetzt

org 0000h

ljmp start               ;Sprung nach Start

org 0100h

start:    mov r3,#zahl2            ;r3 wird auf zahl2 gesetzt

mov a,#00h               ;Akku wird initialisiert

schleife: add a,#zahl1             ;zum Akku wird zahl1 dazugezählt

djnz r3,schleife         ;wenn r3=0, Ende des Programms

mov p1,a                 ;auf Port1 ausgeben

end

Beispiel 2:

Laden Sie das Register R1 mit der Zahl 11 und den Akku mit 24. Subtrahieren Sie die Zahl 2 vom Inhalt des Akku, dekrementieren Sie R1 solange, der Inhalt von R1>=7 ist und geben Sie a auf p1 aus.

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus                          22.10.98

; BSP10221.A51

; Laden Sie das Register R1 mit der Zahl 11 und den Akku mit 24.

; Subtrahieren Sie die Zahl 2 vom Inhalt des Akku, dekrementieren

; Sie R1 solange, der Inhalt von R1=>7 ist und geben Sie

; a auf p1 ausgeben.

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 0Bh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 18h                            ;Zahl2 setzen

zahl3 equ 02h                            ;Zahl3 setzen

zahl4 equ 07h                            ;Zahl4 setzen

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov r1,#zahl1            ;r1 auf zahl1 setzen

mov a,#zahl2             ;a auf zahl2 setzen

doit:           cjne r1, #zahl4, rechne  ;Vergleiche r1 mit Zahl 4 wenn

;falsch

;gehe zu rechne

subb a,#zahl3            ;von a zahl3 abziehen

ljmp ende

rechne:         subb a,#zahl3            ;von a zahl3 abziehen

mov p1,a                 ;a auf p1 ausgeben

dec r1                   ;dekrementiert r1

ljmp doit

ende:

end                      ;Endbefehl

Beispiel 3:

Wie Beispiel 2 nur R1>7

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus, Steininger Bernhard   8.10.98

; BSP10082.A51

; Laden Sie das Register R1 mit der Zahl 11 und den Akku mit 24.

; Subtrahieren Sie die Zahl 2 vom Inhalt des Akku, dekrementieren

; Sie R1 solange, der Inhalt von R1>7 ist und geben Sie

; a auf p1 ausgeben.

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 0Bh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 18h                            ;Zahl2 setzen

zahl3 equ 02h                            ;Zahl3 setzen

zahl4 equ 07h                            ;Zahl4 setzen

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov r1,#zahl1            ;r1 auf zahl1 setzen

mov a,#zahl2             ;a auf zahl2 setzen

schleife:       subb a,#zahl3            ;von a zahl3 abziehen

dec  r1                  ;r1 dekrementieren

mov  p1,a                ;a auf p1 ausgeben

cjne r1,#zahl4, schleife ;Vergleiche r1 mit zahl4 wenn

falsch

;gehe zu schleife

end                      ;Endbefehl

2. Übung	22.10.1998

Beispiel 1:

Es ist ein Wechselblinklicht mit einer Warteschleife zu programmieren:

00001111

11110000

Warteschleife soll von 255 x 255 auf 0 zählen

; Kornhuber Stefan, Dobretsberger Stephan Franz           22.10.98

; BSP10222.A51

; Wechselplinklich auf P0

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 0Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h                            ;Zahl2 setzen

verz  equ 0FFh                            ;Verz”gerung setzen

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov p0, #zahl1           ;zahl1 auf p0 ausgeben

lcall verzoeg            ;zum Unterprogramm verzoeg

mov p0, #zahl2           ;zahl2 auf p0 ausgeben

lcall verzoeg            ;zum Unterprogramm verzoeg

ljmp start               ;zum Label jump hüpfen

;---------------------------------------------------------------

verzoeg:        mov r0, #verz            ;verz auf r0 schreiben

schleife:       mov r1, #verz			;verz auf r1 schreiben

schleifei:      djnz r1, schleifei		;r1 so lange dekrementieren bis 0

djnz r0, schleife        ;r0 so lange dekrementieren bis 0

ret				;Return aus de, Unterprogramm

end                      ;Endbefehl

Beispiel 2:

Es soll ein Programm programmiert werden, so dass eine „1“ von links nach rechts läuft

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           22.10.98

; BSP10223.A51

; 1 läuft auf von links nach rechts durch P0

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 01h                             ;Zahl1 setzen

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov a, #zahl1			;Wert von zahl1 auf a schreiben

doit:           mov p0, a                ;a auf p0 ausgeben

lcall verzoeg            ;zum Unterprogramm verzoeg

rr a				;das Byte a um 1 nach rechts

;verschieben

ljmp doit                ;zum Label jump h�pfen

;---------------------------------------------------------------

verzoeg:        mov r0, #verz            ;verz auf r0 schreiben

schleife:       mov r1, #verz			;verz auf r1 schreiben

schleifei:      djnz r1, schleifei		;r1 dekrementieren bis 0

djnz r0, schleife        ;r0 dekrementieren bis 0

ret				;Return aus dem Unterprogramm

end                      ;Endbefehl

jb <bit>, <label>	;wenn das <bit> gesetzt ist, erfolgt der Sprung nach <label>

Beispiel 3:

Es soll folgendes programmiert werden:

Wenn p1.5=0 dann soll die „1“ von links nach rechts laufen, wenn p1.5=1 soll die „1“ sofort von rechts nach links laufen

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           22.10.98

; BSP10224.A51

; Port0: "1" läuft von links nach rechts, wenn p1.5 = 0, sonst läuft "1"

; von rechts nach links.

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 01h                             ;Zahl1 setzen

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov a, #zahl1			;zahl1 auf a laden

doit:

lri:            lcall pruef			;Unterprogramm aufrufen

ljmp lr				;Sprung zu lr

lr:             rr a				;Byte a von links nach rechts

;schieben

mov p0, a			;Byte a auf p0 ausgeben

lcall verzoeg			;Unterprogramm aufrufen

cjne a, #01h, lri		;Vergleich wenn nicht Sprung lri

ljmp doit			;Sprung zu doit

rechtsli:       lcall pruef  			;Unterprogramm aufrufen

ljmp lr				;Sprung zu lr

rechtsl:        rl a				;Byte a von rechts nach links

;schieben

mov p0, a			;Byte a auf p0 ausgeben

lcall verzoeg			;Unterprogramm aufrufen

cjne a, #80h, rechtsli	;Vergleich, w. n. Sprung rechtsli

ljmp doit			;Sprung zu doit

;---------------------------------------------------------------

verzoeg:        mov r0, #verz            ;verz auf r0 schreiben

schleife:       mov r2, #verz			;verz auf r2 schreiben

schleifei:      djnz r2, schleifei		;r2 dekrementieren bis 0

djnz r0, schleife        ;r0 dekrementieren bis 0

ret				;Return aus dem Unterprogramm

pruef:          jb p1.5, rechtsl		;Wenn p1.5 = 1 dann Sprung zu

;rechtsl

ret				;Return aus dem Unterprogramm

end                      ;Endbefehl

3. Übung	5.11.1998

Beispiel 1:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           05.11.98

; BSP11051.A51

; Wenn Bit p1.7 = 1 dann schneller, wenn p1.7 = 0 dann langsamer

; Sonst wie BSP10224.A51

;

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 01h                             ;Zahl1 setzen

verz  equ 0FFh                            ;Verz”gerung setzen

verz1 equ 00Fh

org 0000h

ljmp start               ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov a, #zahl1

doit:

lri:            lcall pruef

ljmp lr

lr:             rr a

mov p0, a

lcall verzoeg

cjne a, #01h, lri

ljmp doit

rechtsli:       lcall pruef

ljmp lr

rechtsl:        rl a

mov p0, a

lcall verzoeg

cjne a, #80h, rechtsli

ljmp doit

;---------------------------------------------------------------

verzoeg:        mov r0, #verz             ;verz auf akku a schreiben

schleife:       mov r2, #verz

jb p1.7, Veraenderung_V

schleifei:      djnz r2, schleifei

djnz r0, schleife

ret

Veraenderung_V: mov r2, #verz1

ljmp schleifei

pruef:          jb p1.5, rechtsl

ret

end                      ;Endbefehl

ORL <ZIEL, QUELLE 1>, >QUELLE 2>		;verodert Quelle 1  mit Quelle 2 und

; schreibt Ergebnis auf Quelle 1

Beispiel 2:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           05.11.98

; BSP11052.A51

; 01010101

; 11111111

; 10101010

; 00000000

;    :

;    .

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 055h                             ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0FFh

zahl3 equ 0AAh

zahl4 equ 010h

verz  equ 0FFh                            ;Verz”gerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 201h

db zahl1, zahl2, zahl3, zahl4

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov DPTR,#0200h

doit:           mov r0, #04h

imma_wieder:    mov a, r0

movc a,@A+DPTR

mov p0, a

mov a, r0

lcall verzoeg

djnz r0, imma_wieder

ljmp doit

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

end                      ;Endbefehl

Weiter Befehle:

Datenzeiger – datapointer

mov DPTR

movc A, @A + DPTR

db

mov DPTR, #<Adresse>			; setzten der Position des DPTR

org 0000h

Programmspeicher

## movc A, @A + DPTR

db <Byte1>, <Byte2>, <Byte3>

org 0000h

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Programmspeicher

Beispiel 3:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           05.11.98

; BSP11052.A51

; 01010101

; 11111111

; 10101010

; 00000000

;    :

;    .

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 081h                             ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 042h

zahl3 equ 024h

zahl4 equ 018h

verz  equ 0FFh                            ;Verz”gerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 201h

db zahl1, zahl2, zahl3, zahl4

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0100h

start:          mov DPTR,#0200h

doit:           mov r0, #04h

imma_wieder:    mov a, r0

movc a,@A+DPTR

mov p0, a

mov a, r0

lcall verzoeg

djnz r0, imma_wieder

ljmp doit

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

end                      ;Endbefehl

4. Übung	19.11.1998

#### Ext. Interrupt

Aufruf einer Interruptroutine erfolgt ähnlich zu einem Unterprogrammaufruf, die Auslösung des Aufruf erfolgt durch ein externes Signal:

IE0 0003h P3.2

IE1 0013h P3.3

[....Hauptprogramm....Interruptaufruf....Interruptroutine....zurückspringen in die nächste Zeile des Hauptprogramms....]

Zurückspringen erfolgt mit dem Befehl:

reti

Erste Zeile der Interruptroutine hat eine bestimmte Adresse --> Einsprungadresse der Interruptroutine.

Special function register (SFR)

Interrupt enable (IEN):

A8h, bit adressierbar

(RAM 128-256)

| EA(L) |  |  |  | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

setb ea						;ea = 1 muß für Interruptbehandlung gesetzt

;werden; enable all interrupt

setb ex0					;ex0 = 1 ext. Interrupt 0 ist freigegeben

;et0 ... enable timer 0

Timer Control (TCON)

Steuer- und Status – Bit des Interrupt’s

set it0						;it0 = 1 fallende Flanke von P3.2, löst Interrupt

;aus

clr it0 						;it0 = 0 Interrupt wird ausgelöst, wenn P3.2 = 0

;(low)

push <Adresse>

push a					;inkrementiert den Stackpointer und legt den

;Inhalt von a im Stack ab

pop <Adresse>				;holt Daten von der aktuellen Stelle im Stack und

;dekrementiert den Stackpointer

Erklärung des Stack:

Stack: Bereich im RAM

höherwertige Adresse

08h

0ch

r7

r6

r5

r4

r3

r2

r1

r0

niederwertige Adresse

a = 0ch

p0 = 08h

push a						;Pointerstellung +1 und schreibt den Wert von a

;in den Stackbereich auf die neue Adresse die ;durch den Stackpointer beschrieben wird

push p0					;Pointerstellung +1 und schreibt ...

pop p0						;Lese Stack und schreibe auf p0 und dann wird

;Pointerstellung um 1 vermindert

pop a						;Lese Stack und schreibae auf a ...

Stackpointer steht nach Reset auf 08h im RAM

z.B.: Stack nach Reset auf 08h

push 00; Inhalt vom Reg. 0 auf Stack kopiert (von Adresse 00h auf 08h kopiert)

Bei auftreten eines INT ist vor dem Abarbeiten der Interrupt-Routine die Rettung von Registern, Portzuständen usw. durchzuführen

# Angabe im Programm

org 0000h

ljmp start

org 0003h

ljmp isr0 			;beliebige Sprungmarke

org 0100h

start:

<Hauptprogramm>

isr:				;Interrupt-Behandlung

<Interrupt-Behandlung>

reti

end

Beispiel 1:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           19.11.98

; BSP11191.A51

; P0 immer 11111111 wenn neg. Flanke auf P3.2 p0=10000000 für ca. 1 sec

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 0FFh                             ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 080h

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0003h

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb ex0                  ;Interrupt 0 wird freigegeben

setb it0                  ;Interrupt wird ausgel”st wenn an

;P3.2 negFla

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           mov p0, #zahl2            ;Zahl2 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg             ;Unterprogramm verzoeg wird

;aufger.

reti                      ;fortsetzten des Hauptprogramms

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

end                      ;Endbefehl

Beispiel 2:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           19.11.98

; BSP11192.A51

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

; 2.) Int1: auf P3.3

;     1x "1" l„uft auf P0 nach rechts durch

; Bei Interrupt: retten von r0, r1, p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

zahl3 equ 080h

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0013h

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb ex1                  ;Interrupt 1 wird freigegeben

clr it1

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           push p0

mov a, #zahl3

DECR:           mov p0, a

rr a

lcall verzoeg

cjne a, #zahl3, DECR

pop p0

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

end                      ;Endbefehl

5. Übung	03.12.1998

## Detailierung Interrupt

##### TCON – Timer Control

Adr. 88h

bit adressierbar

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# IT0				;externer Interrupt 0, wenn gesetzt, Reaktion auf eine fallende

;Flanke, wenn 0 Reaktion auf den Zustand low

IE0				;bedeutet Int.0 ist ausgelöst

IT1, IE1			;analog für Int. 1

TF0				;Interrupt des Timers 0 ausgelöst

TF1				;Interrupt des Timers 1 ausgelöst

TR0				;Starten des Timers 0

TR1				;Starten des Timers 1

Priorität von Interrupts:

Zur Steuerung der Priorität der Interrupts gibt es 2 Register

IP0, IP1

IP ... Interrupt priority register

Die Interrupts werden paarweise in 4 Prioritätebenen aufgeteilt.

Interrupt mit niederer Priorität wird von einem Interrupt höherer Priorität unterbrochen, aber nicht von einem Interrupt mit gleicher oder niederer Priorität. Ein Interrupt höchster Priorität kann nicht unterbrochen werden. Treten gleichzeitig 2 Interrupt mit verschiedener Priorität auf, wird zuerst der höherpriore abgearbeitet. Beim gleichzeitigen Auftreten 2-er Interrupt’s gleicher Priorität werden diese im Polling – Modus (abwechselnd) abgearbeitet.

IP0, IP1

| Adr. A9h |  |  |  |  |  | IP0.2 | IP0.1 | IP0.0 | IP0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Adr. B9h |  |  |  |  |  | IP1.2 | IP1.1 | IP1.0 | IP1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nicht bitadressierbar

| IP1x | IP0x |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Prio. 0 niedrigste Prio. |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | Prio. 3 höchste Prio. |

IP0.0/IP1.0		IE0		IADC

IP0.1/IP1.1		Timer 0	IEX2

IP0.2/IP1.2		IE1		IEX3

IP0.3/IP1.3		TF1		IEX4

IP0.4/IP1.4		RI, TI*		IEX5

IP0.5/IP1.5		TF2		IEX6

IEX ... externer Interrupt (falls vorhanden!)

* ... serielle Schnittstelle

TF ... Timer

Priorität nach dem reset:

IE0, IADC

TF0, IEX2

IE1, IEX3

TF1, IEX4

RI,TI , IEX5

TF2, IEX6

###### Setzten der Interruptprioritäten

Bsp.: IP0, IP1 sodaß der Timer 0 eine höhere Priorität als der ADC hat.

T0: IP1.1/IP0.1 ( IP1.1 = 1, IP0.1 = 1

ADC: IP0.0/IP1.0 ( IP1.0 = 1, IP0.0 = 0

Setzen der Bit’s:

z.B.: IP1.2 = 0, IP0.2 = 0

d.h.

IP0: XX00 0010

IP1: XX00 0011

mov A, 0a9h			;IP0 wird in den Akku geschrieben

anl A, #0c0h			;verundert und schreibt Ergebniss auf A

orl A, #02h			;verodert mit 02h und schreibt Ergebniss auf A

mov 0a9h, a			;Inhalt von A wird auf IP0 geschrieben

mov A, 0b9h

anl A, #0c0h

orl A, #03h

mov 0b9h, A

Beispiel 1:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           03.12.98

; BSP12031.A51

; Interrupt 1 soll höhere Priorität wie Interrupt 0 haben

; Interruptauslösung bei Low

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

; 2.) Int0: auf P3.3

;     1x "1" läuft auf P0 nach rechts durch

; 3.) Int1: auf P3.2, während Int1 gesetzt

;      10101010

;      01010101

; Bei Interrupt: retten von r0, r1, p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

zahl3 equ 080h

zahl4 equ 0AAh

zahl5 equ 055h

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0003h

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0013h

ljmp isr1                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           push p0

mov a, #zahl3

DECR:           mov p0, a

rr a

lcall verzoeg

cjne a, #zahl3, DECR

pop p0

reti

isr1:           push p0

mov p0, #zahl4

lcall verzoeg

mov p0, #zahl5

lcall verzoeg

pop p0

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb ex0                  ;Interrupt 0 wird freigegeben

clr it0                   ;Interrupt 0 wird durch Low ausg.

setb ex1                  ;Interrupt 1 wird freigegeben

clr it1                   ;Interrupt 1 wird durch Low ausg.

mov a, 0a9h               ;Prioritätsinitialisierung

anl a, #0ch

orl a, #04h

mov 0a9h, a

mov a, 0b9h

anl a, #0ch

orl a, #04h

mov 0b9h, a

reti

end                      ;Endbefehl

Beispiel 2:

; Kornhuber Stefan, Mifka Markus           03.12.98

; BSP12032.A51

; Interrupt 1 soll höhere Priorität wie Interrupt 0 haben

; Interruptauslösung bei negativer Flanke

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

; 2.) Int0: auf P3.3

;     1x "1" läuft auf P0 nach rechts durch

; 3.) Int1: auf P3.2, während Int1 gesetzt

;      10101010

;      01010101

; Bei Interrupt: retten von r0, r1, p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

zahl3 equ 080h

zahl4 equ 0AAh

zahl5 equ 055h

verz  equ 0FFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0AFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 0003h

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0013h

ljmp isr1                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           push p0

mov a, #zahl3

DECR:           mov p0, a

rr a

lcall verzoeg

cjne a, #zahl3, DECR

pop p0

reti

isr1:           push p0

mov p0, #zahl4

lcall verzoeg

mov p0, #zahl5

lcall verzoeg

pop p0

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb ex0                  ;Interrupt 0 wird freigegeben

setb it0                  ;Interrupt 0 wird bei neg. Flanke gesetzt

setb ex1                  ;Interrupt 1 wird freigegeben

setb it1                  ;Interrupt 1 wird bei neg. Flanke gesetzt

mov a, 0a9h               ;Prioritätsinitialisierung

anl a, #0ch

orl a, #04h

mov 0a9h, a

mov a, 0b9h

anl a, #0ch

orl a, #04h

mov 0b9h, a

reti

end                      ;Endbefehl

6. Übung	17.12.1998

Timer:

je nach 8051 Typ existiert eine bestimmte Anzahl von Timer z.B. 80535

Timer 0 und Timer 1:

Zeitgeber – Timer:

Timer Register wird mit jedem Programmzyklus inkrementiert

Zähler – Counter:

Das Timer Register wird durch ein 1 > 0 Signal inkrementiert.

Eingang für T0: P3.4 Eingang für T1: P3.5

## Die Abfrage der Eingänge erfolgt in jedem Programmzyklus

1 Programmzyklus entspricht 12 Oszillatorzyklen

zB: Oszillatorzyklus f= 12MHz > 1 Programmzyklus entspricht 1µs

n-1 Zyklen: P3.4 = „1“

n Zyklus: P3.4 = „0“		>	T0n = T0n-1 + 1

Special Function Register:

Beide Timer besitzen 2 x 8 – Bit – Zählregister (0 .... 65535 (210))

Timer 0: 	TH0 höherwertiges Byte

TL0 niederwertiges Byte

Timer 1: analog

TCON (Timer Control)

Adresse 88h

Über dieses Register werden T0 und T1 gestartet, bzw. deren Überlauf angeregt

(FFFFh > 0000h)

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Txx	Timerspezifisch

Ixx	Interruptspezifisch

TFx	Timer 0 bzw. Timer 1 Überlauf, Timer löst Interrupt aus

TRx	Start bzw. Stop für Timer 0 bzw. Timer 1, wird vom Programm beschrieben

Steuerung der Timer 0 und 1 (im Modus 0 bzw. 1)

TR0:	1 ...	Start

0 ...	Stop

Gate: 	1 ...	zusätzliche Steuerung durch int 0

0 ...	Timer wird durch TR0 gestartet oder gestoppt

TMOD:

Adresse 89h	(byteadressierbar)

| Gate | CH | M1 | M0 | Gate | CH | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

niederwertige 4 Bit: Timer 0

höherwertige 4 Bit: Timer 1

M0, M1 Einstellung der Betriebsart (Modus)

| M1 | M0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Modus 0 |
| 0 | 1 | Modus 1 |
| 1 | 0 | Modus 2 |
| 1 | 1 | Modus 3 |

Mode 0:

TH0:	8-Bit-Zähler

TL0:	5-Bit-Zähler

Mode 1:

TH0:	8-Bit-Zähler

TL0:	8-Bit-Zähler

Beispiel 1:

Timer1

Hauptprogramm:

Wechselblinken auf P0:	00001111

11110000

Interrupt – service routine

P1.0 und P1.1 werden alle 50ms abgefragt. Die Zustände werden „verundet“ und auf P1.2 ausgegeben.

Ni = 0,05s, tT = 50000 (x1µs)

N = 65536 – 50000 = 15536

TH1 = 15536 DLV 256 = 60 			(DLV ... ganzzahlige Division)

TL1 = 15536 – 256 x TH0 = 176

Initialisierung: Modus einstellen

mov tmod, ....

mov th1, ...

mov tl1, ...

setb ea

setb et1			int 1 wird von T1 erzeugt

setb tr1

start:	Wechselblinken

.....

org 000bh:

TMOD – Einstellung für dieses Beispiel:

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

mov tmod, #10h

Bitweise Verknüpfung:

mov c, p1.0

7. Übung	14.01.1999

Beispiel:

; Kornhuber Stefan, Mayr Peter, Mifka Markus           14.01.99

; BSP01141.A51

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

; 2.) Int0: auf Timer 0 (50ms)Modus 1

;     verundert P1.0 und P1.1 und Ausgabe auf P1.2

; Bei Interrupt: p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

verz  equ 0AFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0FFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 001bh

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           push p0

mov c, p1.0

anl c, p1.1

mov p1.2, a

mov th1, #60d             ;TH - Laden

mov tl1, #176d            ;TL - Laden

pop p0

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          mov tmod, #11h            ;TMOD - Einstellung für Timer 1

mov th1, #60d             ;TH - Laden

mov tl1, #176d            ;TL - Laden

setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb et1                  ;Interrupt 1 wird von Timer 1

erzeugt

setb tr1                  ;Timer 1 wird gestartet

ret

end                      ;Endbefehl

Modus 2:

Für T0 und T1

Register TL0 (1): 8 Bit – Zähler, wird nach einem Überlauf automatisch mit dem Wert von TH0 nachgeladen (reload)

( Zeitdauer muß in TH0 geschrieben werden

Nachteil: Aufgrund der 8 – Bit können nur relativ kurzen Zeit realisiert werden 8 – Bit – Zähler

Beispiel:

; Kornhuber Stefan, Mayr Peter, Mifka Markus           14.01.99

; BSP01142.A51

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

; 2.) Int0: auf Timer 1 (50ms), Modus 2

;     verundert P1.0 und P1.1 und Ausgabe auf P1.2

; Bei Interrupt: p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

verz  equ 0AFh                            ;Verzögerung setzen

verz1 equ 0FFh

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 001bh

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           push p0

mov c, p1.0

anl c, p1.1

mov p1.2, c

pop p0

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg:        mov r2, #verz

schleife:       mov r3, #verz1

schleifei:      djnz r3, schleifei

djnz r2, schleife

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          mov tmod, #20h            ;TMOD - Einstellung für Timer 1

mov th1, #155d            ;TH - Laden

mov tl1, #0d              ;TL - Laden

setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb et1                  ;Interrupt 1 wird von Timer 1

erzeugt

setb tr1                  ;Timer 1 wird gestartet

ret

end                       ;Endbefehl

Beispiel:

; Kornhuber Stefan, Mayr Peter, Mifka Markus           14.01.99

; BSP01143.A51

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

;     Verz”gerung mit Timer ausf�hren

; Bei Interrupt: p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

Mult equ 04h

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 001bh

ljmp isr0                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           add a, #01h

mov th1, #0d

mov tl1, #0d

reti

;----------------Verz”gerung---------------------

verzoeg:        mov a, #1h

tim:            setb tr1

cjne a, #Mult, tim

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          mov tmod, #10h            ;TMOD - Einstellung f�r Timer 1

mov th1, #0d              ;TH - Laden

mov tl1, #0d              ;TL - Laden

setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb et1                  ;Interrupt 1 wird von Timer 1

erzeugt

ret

end                       ;Endbefehl

Beispiel:

; Kornhuber Stefan, Mayr Peter, Mifka Markus           14.01.99

; BSP01144.A51

; 1.) 00001111

;     11110000

;     00001111

;     Verzögerung mit Timer ausführen, unterschiedlich für beide Zustände

; Bei Interrupt: p0 in den Stack

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

Mult1 equ 01h

Mult2 equ 02h

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 000bh

ljmp isr0

org 001bh

ljmp isr1                 ;Sprung zur Interruptroutine

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg1

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg2

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           add a, #01h

mov th0, #0d

mov tl0, #0d

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg1:       mov a, #0h

tim1:           setb tr0

cjne a, #Mult1, tim1

clr tr0

ret

;----------------Interruptroutine-----------------

isr1:           add a, #01h

mov th1, #0d

mov tl1, #0d

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg2:       mov a, #0h

tim2:           setb tr1

cjne a, #Mult2, tim2

clr tr1

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          mov tmod, #11h            ;TMOD - Einstellung für Timer 1

mov th1, #0d              ;TH - Laden

mov tl1, #0d              ;TL - Laden

setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb et1                  ;Interrupt 1 wird von Timer 1

erzeugt

mov th0, #0d              ;TH - Laden

mov tl0, #0d              ;TL - Laden

setb et0                  ;Interrupt 0 wird von Timer 0

erzeugt

ret

end                       ;Endbefehl

Beispiel:

; Kornhuber Stefan, Mayr Peter, Mifka Markus           14.01.99

; BSP01145.A51

; 00001111  nach 5 Takte P3.4 ==>

; 11110000  nach 5 Takte P3.4 ==>

; 00001111  ...

; V1.0          Rev:

zahl1 equ 00Fh                            ;Zahl1 setzen

zahl2 equ 0F0h

Multi1 equ 01h

org 0000h

ljmp start                ;Sprung zu start

org 000bh

ljmp isr0

org 0100h

start:          lcall init                ;Initialisierung aufrufen

imma_wieder:    mov p0, #zahl1            ;Zahl1 wird auf p0 ausgegeben

lcall verzoeg1

mov p0, #zahl2

lcall verzoeg1

ljmp imma_wieder          ;Endlosschleife

;----------------Interruptroutine-----------------

isr0:           add a, #01h

reti

;----------------Verzögerung---------------------

verzoeg1:       mov a, #0h

tim1:           cjne a, #Multi1, tim1

ret

;---------------Initialisierung-----------------

init :          mov tmod, #06h            ;TMOD - Einstellung f�r Timer 0

mov th0, #250d            ;TH - Laden

mov tl0, #250d            ;TL - Laden

setb ea                   ;Interrupt werden freigegeben

setb et0                  ;Interrupt 0 wird von Timer 0

erzeugt

setb tr0

ret

end                       ;Endbefehl

8. Übung	21.01.1999

Test

9. Übung	04.02.1999

Timerübungen

;Stefan Kornhuber                                       04.02.99

;10000001

;01000010

;00100100

;.....

;Verz”gerung mit Timer

zahl1 equ 01h

zahl2 equ 80h

org 0000h

ljmp start

org 001bh

ljmp timer

org 0100h

start:  lcall init

do_it:  mov a, r0

rl a

mov r0, a

mov a, r1

rr a

mov r1, a

orl a, r0

mov p0, a

lcall verzoeg

cjne r0, #08h, nach

mov a, r0

rl a

mov r0, a

mov a, r1

rr a

mov r1, a

nach:   cjne r1, #01h, do_it

mov a, r0

rl a

mov r0, a

mov a, r1

rr a

mov r1, a

ljmp do_it

ljmp ende

;---------------------------------------------------------

init:   mov tmod, #20h

mov th1, #00h

mov tl1, #00h

setb ea

setb et1

mov r0, #zahl1

mov r1, #zahl2

ret

verzoeg:mov r2, a

push 2

mov a, #0h

setb tr1

cjne a, #03h, $

clr tr1

pop 2

mov a, r2

ret

timer:  add a, #01h

reti

ende:   end

10. Übung	25.02.1999

Üben an der „richtigen Hardware“

Informationen zur Bedienung der richtigen Hardware:

Programmstart mit org 8000h statt org 0000h

p5 liegt auf der Adresse 0f8h

MON517.EXE starten

Reset betätigen

l ... load

h ... hex – Datei <Dateiname>.hex

g ... go

; Kornhuber Stefan                      25.2.99

; 80517 Ausprobieren

; Rev:                          Ver 1.0

zahl1 equ 80h

zahl2 equ 01h

zahl3 equ 0FFh

p5 equ 0f8h

org 8000h

ljmp start

org 8100h

start:  mov r0, #zahl1

mov r1, #zahl2

imma:   mov a, r0

orl a, r1

mov p5, a

mov a, r0

rr a

mov r0, a

mov a, r1

rl a

mov r1, a

cjne r1, #08h, wei

mov r1, #10h

mov r0, #08h

wei:    cjne r1, #80h, wei1

mov r1, #zahl2

mov r0, #zahl1

wei1:   lcall verzoeg

ljmp imma

verzoeg:mov r3, #zahl3

mov r5, #zahl3

vimma:  djnz r3, $

djnz r5, vimma

ret

end

Schrittmotoransteuerung:

Der Schrittmotor wird über einen Verstärkerbaustein (ULN2003A) angesteuert.

Bitfolge:

| 1. | 1010 |
| --- | --- |
| 2. | 1000 |
| 3. | 1001 |
| 4. | 0001 |
| 5. | 0101 |
| 6. | 0100 |
| 7. | 0110 |
| 8. | 0010 |

Diese Bitfolge muß 12 x wiederholt werden, dass sich der Rotor einmal um 360° dreht.

1. Programm: in eine Richtung drehen

; Riener Stefan, Kornhuber Stefan                               25.2.99

; Schrittmotorsteuerung nach Scriptum

; Rev:                          Ver 1.0

zahl1 equ 0FFh

LED equ 0f8h

org 8000h

ljmp start

org 8300h

db 02h, 06h, 04h, 05h, 01h, 09h, 08h, 0Ah

org 8100h

start:  mov DPTR, #8300h

doit:   mov r0 , #07h

immar:  mov  a , r0

movc a , @A+DPTR

mov p1 , a

mov LED, a

lcall verzoeg

djnz r0, immar

mov  a , r0

movc a , @A+DPTR

mov p1 , a

mov LED, a

lcall verzoeg

ljmp doit

verzoeg:mov r1, #zahl1

vimma1: mov r2, #zahl1

djnz r2, $

djnz r1, vimma1

ret

end

2. Programm: Motor soll sich 3 mal nach rechts und 2 mal nach links drehen

; Riener Stefan, Kornhuber Stefan                               25.2.99

; Schrittmotorsteuerung nach Scriptum

; Rev:                          Ver 1.0

zahl1 equ 0FFh

LED equ 0f8h

org 8000h

ljmp start

org 8300h

db 02h, 06h, 04h, 05h, 01h, 09h, 08h, 0Ah

org 8100h

start:  mov DPTR, #8300h

mov r4, #0h

mov r5, #0h

rechts: mov  r0 , #07h

immar:  mov   a , r0

movc  a , @A+DPTR

mov  p1 , a

mov LED , a

lcall verzoeg

djnz r0 , immar

mov   a , r0

movc  a , @A+DPTR

mov  p1 , a

mov LED , a

lcall verzoeg

ljmp Verglr

links:  mov  r3 , #0h

immal:  mov   a , r3

movc  a , @A+DPTR

mov  p1 , a

mov LED , a

mov   a , r3

add   a , #01h

mov  r3 , a

lcall verzoeg

cjne r3 , #08h, immal

ljmp Vergll

Verglr: mov   a , r4

add   a , #01h

mov  r4 , a

cjne r4 , #36d, rechts

mov  r5 , #0h

ljmp links

Vergll: mov   a , r5

add   a , #01h

mov  r5 , a

cjne r5 , #24d, links

mov  r4 , #0h

ljmp rechts

verzoeg:mov r1, #zahl1

vimma:  mov r2, #zahl1

djnz r2, $

djnz r1, vimma

ret

end

11. Übung	11.03.1999

Schrittmotor mit Sanftanlauf

; Kornhuber Stefan                               			11.3.99

; Schrittmotorsteuerung nach Scriptum

; Rev:                          Ver 1.0

zahl1 equ 0FFh

LED equ 0f8h

org 8000h

ljmp start

org 8300h

db 02h, 06h, 04h, 05h, 01h, 09h, 08h, 0Ah

org 8100h

start:  mov DPTR, #8300h

mov r4, #0h

mov r5, #0h

mov r6, #31d

mov r1, #zahl1

mov r2, #zahl1

doit:

rechts: mov r0, #07h

immar:  mov a, r0

movc a, @A+DPTR

mov p1, a

mov LED, a

lcall verzoeg

djnz r0, immar

mov a, r0

movc a, @A+DPTR

mov p1, a

mov LED, a

lcall verzoeg

ljmp Verglr

links:  mov r3, #0h

immal:  mov a, r3

movc a, @A+DPTR

mov p1, a

mov LED, a

mov a, r3

add a, #01h

mov r3, a

lcall verzoeg

cjne r3, #08h, immal

ljmp Vergll

Verglr: mov a, r4

add a, #01h

mov r4, a

cjne r4, #36d, rechts

mov r5, #0h

mov r6, #31d

mov r2, #zahl1

ljmp links

Vergll: mov a, r5

add a, #01h

mov r5, a

cjne r5, #24d, links

mov r4, #0h

mov r2, #zahl1

mov r6, #31d

ljmp rechts

verzoeg:

vimma:  cjne r6, #0h, vimma2

mov r1, #0Fh

vimma4: mov r2, #zahl1

djnz r2, $

djnz r1, vimma4

ret

vimma2: dec r6

mov r1, #zahl1

mov a, r2

subb a, #07d

mov r2, a

vimma3: mov r7, a

djnz r7, $

djnz r1, vimma3

ret

end

Timer 2:

P1.0	...	INT3/CC0	...    Eingang des ext. Int. 3 / Capture CRC Eingang / Compare

CRC Ausgang

P1.5	...	T2EX		...    Steuer – Pin für den reload – Vorgang

P1.7	...	T2		...    Ext. Zählereingang für den Timer 2

Special function register:

16 – bit Zählwertregister TH2, TL2

Modus – Wahl Register T2CON Adr. C8(v. 88)h, bitadressierbar

| T2BS | I3FR | I2FR | T2R1 | T2R0 | T2CM | T2I1 | T2I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T2I1 | T2I0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | T2 gestoppt |
| 0 | 1 | T2 als Timer |
| 1 | 0 | T2 als Counter (Eingang: P1.7) |
| 1 | 1 | Gated Timer: Timer ext. gesteuert |
| T2R1 | T2R0 |  |
| 0 | X | kein reload |
| 1 | 0 | Reload bei Timerüberlauf |
| 1 | 1 | reload bei fallender Flanke an P1.5 |

T2CM		...	siehe später

I2FR, I3FR	...	ext. Interrupts

T2PS		...	Legt bei der Timerfunktion ohne Inkrementiergeschwindigkeit fest

(12/24)

Zeitgeber – Timer:

Timerregister wird bei jedem Zyklus inkrementiert

T2PS:		„1“	...	1/24 der Oszillatorfrequenz

„0“	...	1/12 der Oszillatorfrequenz

| T2I1 | T2I0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | T2 gestoppt |
| 0 | 1 | T2 startet |

Bei Überlauf wird der Interrupt TF2 ausgelöst.

Zeitgeber mit ext. Steuersignal:

gated timer

Timer Register wird inkrementiert solange P1.7 gesetzt ist

| T2I1 | T2I0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Stopp | gesetzt per SW (Programm) |
| 1 | 1 | Start |  |

Reload:

Analog Timer 1, jedoch 2 Modi

Modus 0: reload bei Timerüberlauf

Modus 1: reload durch ext. Signal am P1.5

Zähler – Counter:

P1.7: 	  „1“     „0“

Inkrementiert wird bei jeder fallenden Flanke. Starten der Counter – Funktion mit T2I1 = ‚1‘ und T2I0 = ‚0‘

Vergleich – Compare:

Bis zu 4 16 – Bit – Register können bei jedem Programmzyklus mit den akt. Wert des T2 – Zählerregisters verglichen werden.

Anzeige des Ergebnisses jeweils am zugehörigen Port – Pin.

Vergleichswert > Zählwert: Ausgang: „0“ sonst „1“

z.b.: CC0 ( P1.0

|------T------|

( praktische Anwendung Pulsbreitenmodulation (T = f(reload – Wert))

12. Übung	25.03.1999

;Stefan Kornhuber               Datum: 25.3.99

;Test

;Ver.: 1.0              Rev.:

p5 equ 0f8h

org 0000h

ljmp start

org 000bh

ljmp isr0

org 0100h

start:  lcall init

Endl:   ljmp Endl

;-----------------------------------------

init:   mov tmod, #05d

mov  th0, #255d

mov  tl0, #254d

mov DPTR, #0200h

setb ea

setb et0

setb tr0

mov r2, #01h

ret

isr0:   push 2

Do_it:  mov  r4, #0h

mov   a, r4

Wieder: movc A, @A + DPTR

mov p0, a

mov p5, a

mov a, r4

inc a

mov r4, a

lcall verzoeg

cjne a, #5d, Wieder

djnz r2, Do_it

pop 2

cjne r2, #01h, Weiter

mov  th0, #255d

mov  tl0, #253d

mov r2, #02h

ljmp Alle

Weiter: mov th0, #255d

mov tl0, #254d

mov r2, #01h

Alle:   mov p0, #0FFh

mov p5, #0FFh

reti

verzoeg:  mov r0, #080h

verzoeg1: mov r1, #0FFh

djnz r1, $

djnz r0, verzoeg1

ret

org 0200h

db 0B0h, 04Dh, 0FCh, 03Fh, 080h

end

#### A/ D – Wandler 80C517A

ADCON0:

ADCON0 	entspricht ADCON 	0D8h	bitadressierbar

| 0DFh |  |  | 0DCh |  |  |  | 0D8h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BSY | ADM | MX2 | MX1 | MX0 |

ADM:	„1“	ständige Wandlung wird durchgeführt

ADM: „0“	nur eine Wandlung wird durchgeführt

BSY: „1“: 	Wandlung läuft

DAPR 0Dah

Bit0 ... Bit3	= VinitGND

Bit4 ... Bit7	= Vinitref

VinitGND = 5V * DAPR(Bit3 ... Bit0) / 16

Vinitref = 5V * DAPR (Bit7 ... Bit 4) / 16

Vinitref – VinitGND >= 1V

Start der Wandlung erfolgt durch das Beschreiben von DAPR

###### ADDAT:

Enthält den Wert der Wandlung. Nach der Wandlung wird ein Interrupt ausgelöst.

Programmablauf:

Beschreiben von ADCON; Kanalauswahl

Beschreiben von DAPR; startet Konversion

jb bsy, $

jb ... wenn das Bit 1 ist springt er auf die eigene Zeile

Auslesen von ADDAT

ADCON1:

## ADCON1 				0DCh	nicht bitadressierbar

| ADCL |  |  |  | MX3 | MX2 | MX1 | MX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADCL:	„0“:	fADC = fosz / 8

„1“:	fADC = fosz / 16

fosz > 16MHz	(	ADCL muß „1“ sein

MX0 – MX3	...	Einstellen des Kanals, auch über ADCON0 beschreibbar

Kanal 8 unser Analogeingang ( mov ADCON1, #08h

ADDATH (d9h)	...	enthält die 8 höher wertigen Bits

ADDATL (dah)	...	ADDATL.7 und ADDATL.6 die beiden niederwertigsten Bits

des 10 Bit – Werts

Die Wandlung wird durch einen Schreibzugriff auf ADDATL gestartet.

13. Übung	15.04.1999

;Dobretsberger, Kornhuber, Mifka        15.04.99

;AD-Wandler Grundprinzip

;Ver:                   Rev:

ADDATH equ 0d9h

ADDATL equ 0dah

ADCON1 equ 0dch

BUSY   equ 0dch

LED    equ 0f8h

org 08000h

ljmp start

org 08100h

start:  mov ADCON1, #08h

imma:   mov ADDATL, #0h

jb BUSY, $

mov LED, ADDATH

ljmp imma

end

; Dobretsberger, Kornhuber, Mifka                         15.04.99

; Schrittmotorsteuerung nach Scriptum, inkl. Geschwindigkeitssteuerung über Poti und ADC

; Rev:                          Ver 1.0

ADDATH equ 0d9h

ADDATL equ 0dah

ADCON1 equ 0dch

BUSY   equ 0dch

LED    equ 0f8h

ZAHL1  equ 0FFh

org 8000h

ljmp start

org 8301h

db 02h, 06h, 04h, 05h, 01h, 09h, 08h, 0Ah

org 8100h

start:  mov DPTR, #8300h

mov ADCON1, #08h

doit:   mov r0, #08h

imma:   mov a, r0

movc a, @A+DPTR

mov p1, a

lcall verzoeg

djnz r0, imma

ljmp doit

verzoeg:mov ADDATL, #0h

jb BUSY, $

mov LED, ADDATH

mov r3, ADDATH

mov r1, #ZAHL1

verz:   mov r2, #08h

djnz r2, $

djnz r1, verz

mov r1, #40h

verz1:  push 3

pop 4

djnz r4, $

djnz r1, verz1

ret

end

# Text boxes

DPTR

+A

Inhalt wird auf Akku geschrieben

Programmzeilen

Programmzeilen

DPTR

00h

Stackpointer

08h

TL0

Bei Überlauf lade nach

TH0