# Hardwareaspekte für die Interrupts

In der folgenden Tabelle sind die Interruptadressen aller Interrupts aufgelistet. Die Belegung ist unveränderbar in „Hardware gegossen“. Weiters sind die Interruptnummer für die C – Programmierung und das Request – Flag angeführt, welches gesetzt wird, wenn der zugehörige Interrupt auslöst.

Die nachstehenden Abbildungen veranschaulichen die gesamte Interruptverarbeitung. Das Diagramm muß man von der linken Seite beginnend lesen. Zuerst wird der Auslöser des Interrupts angeführt. Dann wird die Art der Auslösung dargestellt. Je nach Interrupt erfolgt die Auslösung bei einer fallenden Flanke, beim Low – Pegel, bei der steigenden Flanke,.... Danach ist das Bit angeführt, welches gesetzt werden muß damit der entsprechende Interrupt verarbeitet wird. In Folge ist der Zentralschalter EAL dargestellt, dieses Bit muß gesetzt werden, damit überhaupt eine Interruptverarbeitung erfolgt. Die Darstellung der vier Interruptebenen zeigt die Zuordnung eines Interrupts zu einer Prioritätenebene  mit den beiden Bits (Schalter) IP0 und IP1.

Die Darstellung erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit in zwei Abbildungen für alle möglichen Interrupts des 80C517.