# Physikalische und logische Unterteilung der Speicher

Die Unterteilung erfolgt in die folgenden Blöcke

# Programmspeicher

- Extern	z.B. EEPROM

- Intern		ROM am Chip

# bis 64 Kbyte adressierbar

Die Auswahl intern/extern erfolgt mit den beiden Hardware – Anschlüssen

- PSEN	Programm Storage ENable

- /EA	External Address

Im Bereich von 03H bis 93H des Programmspeichers liegen die Einsprungadressen der Interrupts. Dieser Adreßbereich ist in Programmen daher sicherheitshalber nicht zu benutzen.

- Datenspeicher

bis 64 Kbyte adressierbar

- Extern	RAM Baustein

- Intern

- Untere 128 Byte

- Von Adresse 0 weg 4 x 8 Register (R0 – R7)

- Adressen 32 – 128 unbenutzt

- Obere 128 Byte

SFR	Special Function Registers, 	zur Steuerung der Timer,

Interrupts, ADC